# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ЗАО "Предприятие В-1336"

КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

# И В Э - 5 0

(модели 07.10, 07.11(Т/G/N), 07.12(Т/G/N))

# Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу

1336.94.00.00РЭ

# Пермь

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание и работа изделия ..........................………. 3

2. Технические характеристики .....………....................4

3. Состав изделия ...........................................……..……5

4. Устройство и работа .......................................…….... 6

5. Средства обеспечения взрывозащищённости.……..16

6. Указания мер безопасности ..........................……….16

7. Подготовка к работе .......................................……....17

8. Порядок работы .............................................………..21

9. Техническое обслуживание и ремонт ...........………24

10. Программное обеспечение ...........................………27

11.Транспортирование и хранение...................………..28

12.Утилизация…………………………………………..28

13.Гарантийные обязательства .........................…….….29

# Приложения. Таблица коэффициентов пересчета и

форма протокола поверки...................................……....30 - 43

14.Особые отметки .............................................………44

Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, паспорт Комплекса измерительного ИВЭ-50 (далее в тексте - Комплекс) служит для ознакомления лиц, эксплуатирующих и обслуживающих Комплекс.

К эксплуатации Комплекса допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, выполняющие требования данного руководства.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1. Комплекс предназначен для применения во взрывоопасной зоне в качестве регистратора параметров технологических операций при проведении геологоразведочных работ, всех видов буровых работ, капитального и подземного ремонта скважин в нефтяной и газовой промышленности и других отраслях народного хозяйства, а также при испытаниях подъемных агрегатов и  испытаниях на прочность заделки якорей крепления оттяжек вышек ремонтных и буровых установок.

1.2. Комплекс предназначен для измерения и регистрации следующих параметров:  натяжений неподвижного конца талевого каната лебедки (веса на крюке), момента на трубном ключе, уровня в емкости, расхода на входе.

Комплекс позволяет:

- индицировать значения веса на крюке, момента на трубном ключе на цифровых и шкальных индикаторах, расположенных в приборе ИВЭ-50-П и выносных табло;

- сигнализировать о превышении предельных значений параметров, которые могут быть установлены в зависимости от характера выполняемой работы и типа подъемного агрегата (звуковая и световая сигнализация);

- выбирать тип данных выводимых на цифровые индикаторы;

- устанавливать яркость свечения табло;

- устанавливать коды бригады, места работы и характера выполняемой работы;

- автоматически регистрировать максимальные значения параметров и время их измерения в электронном блоке памяти;

- передавать полученную информацию в ПЭВМ для создания базы данных;

- вести подсчет количества спускоподъемных операций за час, смену, год и т.д., а также учитывать время простоев бригады;

- устанавливать нулевое значение веса на крюке, что дает возможность выборки натяжения каната, соответствующего весу талевого блока;

- устанавливать режим компенсации веса колонны (при проведении ловильных работ)

- просмотреть на экране ПЭВМ графики изменения параметров в реальном масштабе времени.

1.3. Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды датчика силы от 223 К до 323 К (от минус 50 °С до +50 °С);

- температура окружающей среды прибора, датчика момента на ключе и выносных табло от 233 К до 323 К (от -40°С до +50 °С).

- относительная влажность воздуха до 98%, при 298 К (25°С);

Комплекс предназначен для эксплуатации на передвижных или стационарных перевозимых установках, не работающих на ходу и, в части воздействия механических факторов внешней среды, относится к группе условий эксплуатации М18 по ГОСТ 17516-72.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# 2.1. Наибольший предел измеряемой силы натяжения неподвижного

конца каната ГПМ подъёмного агрегата, не более, тс 					10, 15, 30

2.2. Коэффициент приведения показаний на цифровом

табло к значению силы на крюке подъёмного агрегата

(число подвижных роликов талевой системы умноженное на два)			2,4,6,8,10,12

2.3. Допускаемая приведенная погрешность измерения

силы натяжения каната от наибольшего предела измерения силы

натяжения неподвижного конца каната подъёмного агрегата, не более, %		2.5

2.4. Допускаемая приведенная погрешность измерения момента

на трубном ключе от наибольшего предела измерения, не более, %			5

2.5. Диапазон диаметров каната лебедки ГПМ, мм	 			18 – 25

для датчиков ИВЭ-50-2  							25 – 32

32 – 38

2.6. Диапазон задания значений силы натяжения каната,

вызывающих включение сигнализации и блокировки, тс	           			0,1-999,9

2.7. Дискретность задания значений силы натяжения

каната, вызывающего включение сигнализации и блокировки, тс			0,1

2.8. Максимальное значение кратковременного превышения

наибольшего предела измеряемой силы натяжения неподвижного

конца каната, после снятия которого сохраняются метрологические

характеристики  индикатора, не более, %	              				25

2.9. Диапазон индицирования значения

шкальным индикатором	                                     от 0 до заданного предельного значения

2.10. Минимальный регистрируемый индикатором

интервал времени, сек					1

2.11. Период измерения значений каналов, не более, сек			0.1

2.12. Время срабатывания реле, не более, сек			0.1

2.13. Количество  таблиц калибровки, на канал					8

2.14. Среднее количество хранимой информации,

суток непрерывной работы							50

2.15. Время готовности индикатора к работе, не более, мин 			1

# 2.16. Параметры электрического питания индикатора:

(модель 07.10, 07.12(T/G/N):

- напряжение постоянного тока, В					15-32

(модель 07.11(T/G/N):

- напряжение переменного тока, В					198-242

- потребляемая мощность, Вт						24

# 2.17. Параметры электрического питания интерфейса:

- напряжением переменного тока, В					198-242

- потребляемая мощность, не более, Вт					15

2.18. Диапазон рабочих температур, (С:					от -40 до +50

2.19. Относительная влажность воздуха при +25 (С не более, %		98

# 2.20. Габаритные размеры не более, мм:

- прибора ИВЭ-50-П (модель 07.10)						260х170(75

- прибора ИВЭ-50-П (модель 07.11(T/G/N) и 07.12(T/G/N))		260х380(160

- выносного табло ТБ-4, ТБ-1						335х200х240

- выносного табло ТБ-5						480х325х125

- выносного табло ТБ-7, ТБ-8						300х250х170

- выносного табло ТБ-11							250х125х55

- выносного табло ТБ-12							260х230х90

- датчика ИВЭ-50-2 Рном=10 тс и Рном=20 тс			 	280х130х70

- датчика ИВЭ-50-2 Рном=30 тс						415х120х155

- переносного блока памяти ПБП-3						90х60х30

- интерфейса ИНТ-4						65х80х170

# 2.21. Масса не более, кг:

- прибора ИВЭ-50-П (модель 07.10)					3.0

- прибора ИВЭ-50-П (модель 07.11(G/N) и 07.12(G/N))		7.8

- выносного табло ТБ-4, ТБ-1, ТБ-7, ТБ-8					6.5

- выносного табло ТБ-5					8.0

- выносного табло ТБ-11						1.4

- выносного табло ТБ-12						2.4

- датчика ИВЭ-50-2 Рном=10 тс					6.0

Рном=20 тс					6.0

Рном=30 тс					11.0

- переносного блока памяти ПБП-3					0.1

- интерфейса ИНТ-4					0.7

# 2.22. Индикаторы в упаковке при транспортировании выдерживают

без повреждения:

# - транспортную тряску с макс. ускорением 30 м/с(

при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же

ускорением в течение, ч				2

- температуру окружающей среды (С 				от -50 до +50

- относительная влажность при +35 (С не более, %		98

2.23. Средняя наработка на отказ не менее, ч				10000

2.24. Срок службы, лет*							10

* -  продление срока безопасной эксплуатации  индикатора веса  ИВЭ-50 возможно и осуществляется в порядке, предусмотренном  Положением о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 09.07.02 №43.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Состав Комплекса ИВЭ-50 может включать различные составные части из приведенных в таблице 1  в соответствии с контрактом (договором) на поставку.

Таблица 1.

| № | Наименование | Децимальный номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор |  |
| 1.1 | ИВЭ-50-П (модель 07.10) | 1336.94.00.00 |
| 1.2. | ИВЭ-50-П (модель 07.11) | 1336.94.00.00-01 |
| 1.3. | ИВЭ-50-П (модель 07.12) | 1336.94.00.00-02 |
| 1.4. | ИВЭ-50-П (модель 07.11G) | 1336.94.00.00-05 |
| 1.5. | ИВЭ-50-П (модель 07.12G) | 1336.94.00.00-06 |
| 1.6. | ИВЭ-50-П (модель 07.11N) | 1336.94.00.00-11 |
| 1.7. | ИВЭ-50-П (модель 07.12N) | 1336.94.00.00-12 |
| 2. | Кабель питания прибора |  |
| 2.1. | КП1 (=24В) L=1,2 – 1,5 м* | 1336.29.04.00-01 |
| 2.2. | КП2 (~220В) L=1,2 – 1,5 м* | 1336.29.04.00 |
| 3. | Датчик силы |  |
| 3.1. | Датчик ИВЭ-50-2 Рном=10 тс Ø каната 18-25 мм | 1336.404176.003 |
| 3.2. | Датчик ИВЭ-50-2 Рном=20 тс Ø каната 18-25 мм | 1336.404176.003-01 |
| 3.3. | Датчик ИВЭ-50-2 Рном=30 тс Ø каната 25-32 мм | 1336.404176.006 |
| 3.4. | Датчик ИВЭ-50-2 Рном=30 тс Ø каната 32-38 мм | 1336.404176.006-01 |
| 4. | Кабель датчика силы КДС1 L = 15 м* (для 3.1, 3.2) | 1336.101.00.00 |
| 4.1. | Кабель датчика силы КДС1-1 L = 15 м* (для 3.3, 3.4) | 1336.101.00.00-01 |
| 5. | Датчик момента на трубном ключе |  |
| 5.1. | ДМ1 | 1336.110.00.00 |
| 5.2. | ИВЭ-50-1 Рном=1 тс | 1336.137.00.00 |
| 5.3. | ИВЭ-50-1 Рном=5 тс | 1336.145.00.00 |
| 5.4. | ИВЭ-50-2.3 Рном=10 тс (на машинный ключ) | 1336.404176.003-02 |
| 5.5. | ИВЭ-50-2.3 Рном=20 тс (для испытаний заделки якорей) | 1336.404176.003-02 |
| 6. | Кабель датчика ИВЭ-50-1 | 1336.137.01.00 |
| 7. | Кабель датчика момента КДМ4 | 1336.146.00.00 |
| 8. | Радарный уровнемер Rosemount 5400 | 1336.407632.002 |
| 9. | Расходомер ультразвуковой AVFM-II | 1336.407252.002 |
| 10. | Табло выносное |  |
| 10.1. | ТБ-1 (модель 31) | 1336.01.00.00-03 |
| 10.2. | ТБ-1 (модель 32) | 1336.01.00.00-02 |
| 10.3. | ТБ-4 (модель 2) | 1336.65.00.00 |
| 10.4. | ТБ-4 (модель 31) | 1336.65.00.00-05 |
| 10.5 | ТБ-4 (модель 32) | 1336.65.00.00-06 |
| 10.6. | ТБ-4 (модель 34) | 1336.65.00.00-07 |
| 10.7. | ТБ-4 (модель 35) | 1336.65.00.00-08 |
| 10.8. | ТБ-5 (модель 31) | 1336.173.00.00 |
| 10.9 | ТБ-5 (модель 32) | 1336.173.00.00-01 |
| 10.10 | ТБ-5 (модель 33) | 1336.173.00.00-02 |
| 10.11 | ТБ-5 (модель 34) | 1336.173.00.00-03 |
| 10.12 | ТБ-5(модель 35) | 1336.173.00.00-04 |
| 10.13 | ТБ-5(модель 36) | 1336.173.00.00-05 |
| 10.14 | ТБ-5(модель 37) | 1336.173.00.00-06 |
| 10.15 | ТБ-5(модель 38) | 1336.173.00.00-07 |
| 10.16 | ТБ-7 (модель 31) | 1336.126.00.00 |
| 10.17 | ТБ-7 (модель 32) | 1336.126.00.00-01 |
| 10.18 | ТБ-8 (модель 31) | 1336.127.00.00 |
| 10.19 | ТБ-8 (модель 32) | 1336.127.00.00-01 |
| 10.20 | ТБ-11 (модель 34) | 1336.106.00.00 |
| 10.21 | ТБ-11 (модель 32) | 1336.106.00.00-01 |
| 10.22 | ТБ-12 | 1336.116.00.00 |
| 11. | Кабель табло выносного** |  |
| 11.1. | КТБ1 L= 15 м* | 1336.103.00.00 |
| 11.2. | КТБ2 L= 15 м* | 1336.103.00.00-01 |
| 11.3. | КТБ3 L= 15 м* | 1336.103.00.00-02 |
| 11.4. | КТБ4 L= 15 м* | 1336.103.00.00-03 |
| 11.5. | заглушка (для проходных табло) | 1336.122.00.00 |
| 12. | Пульт бурильщика ПБ-4 | 1336.192.00.00 |
| 13. | Ветвь канатная ВК2 | 1336.166.00.00 |
| 14. | Кабель токового выхода КТВ2 | 1336.120.18.00 |
| 15. | "Индикатор веса электронный ИВЭ-50 (модели 07.10, 07.11(Т/G/N), 07.12(Т/G/N)) Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу" | 1336.94.00.00РЭ |
| 16. | Упаковочная тара |  |
|  | Сопутствующие принадлежности |  |
| 1. | Блок звуковой сигнализации (сирена) | 1336.42.00.00 |
| 2. | Переносной блок памяти ПБП-3 | 1336.95.00.00 |
| 3. | Интерфейс ИНТ-4 | 1336.96.00.00 |
| 4. | Интерфейс ИНТ-6 | 1336.148.00.00 |
| 5. | Кабель связи с ПЭВМ КСВ9 L = 1,2 – 1,5 м* | 1336.199.00.00 |
| 6. | Кабель связи с ПЭВМ КСВ10 L = 1,2 – 1,5 м* | 1336.426449.001 |
| 7. | Кабель блокировки КБЛ7 L = 3 м* | 1336.159.00.00-01 |
| 8. | Кабель блокировки КБЛ9 L = 3 м* | 1336.162.00.00 |
| 9. | Кабель блокировки КБЛ11 L = 3 м* | 1336.162.00.00-01 |
| 10. | Блок питания БПС-220/24 с кабелем 40 м*. | 1336.41.00.00 |
| 11. | Кабель конфигурационный ККН5 | 1336.198.00.00 |
| 12 | Модуль ПД-10Д | 1336.464411.003 |
| 13. | Модуль ПД-10П | 1336.464411.004 |
| 14. | Модуль ПД-4П | 1336.167.00.00 |
| 15. | "Модуль ПД-4П. Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу" | 1336.167.00.00РЭ |
| 16. | Антенна A1 | 1336.72.67.00 |
| 17. | Антенна GSM |  |
| 18. | Программное обеспечение (на CD) |  |

*  - допускается изменение длины кабеля по согласованию с ЗАО "Предприятие В-1336".

** - применение кабелей приведено в приложении 3.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Схема функциональная Комплекса представлена на рис.1.

В нее входят следующие блоки:

- ДС датчик силы предназначен для измерения натяжения неподвижного конца талевого каната подъемника (веса на крюке);

- ДМ датчик момента на трубном ключе предназначен для измерения крутящего момента при свинчивании труб;

- ДУ датчик уровня предназначен для измерения уровня в емкости;

- ДР датчик расхода предназначен для измерения расхода на входе;

- ТБ табло выносное предназначено для индикации веса на крюке, момента на ключе, а также для сигнализации о превышении предельных значений (для работающих на устье скважины);

- ТБД табло выносное дополнительное предназначено для дублирования функций блока управления прибора БУ (см. ниже) при необходимости расположения этого блока во взрывоопасной зоне;

- ИБ искробезопасный блок, ограничивающий ток в цепях питания датчика и выносного табло до взрывобезопасных значений;

- У усилитель, предназначенный для усиления сигнала датчиков до уровня, необходимого для работы контроллера;

- КОН контроллер, обеспечивающий функции управления процессом измерений и обработки данных при записи информации. Контроллер включает аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор, таймер, схемы управления индикацией и клавиатурой;

- БП низковольтный блок питания выполнен на основе импульсного стабилизатора, подключается к бортовой сети агрегата =24В (модель 07.10 и 07.12(G/N)) или сети ~220В (модель 07.11(G/N)) через выключатель "СЕТЬ" и предохранитель;

- БУ блок управления, предназначенный для визуального наблюдения за изменением параметров, световой сигнализации о превышении предельных значений параметров, а также ввода значений с помощью клавиатуры;

- ПБП переносной блок памяти предназначен для переноса данных из прибора в ПЭВМ;

- ЗС звуковая сигнализация предназначена для подачи звукового сигнала при превышении предельных значений;

- БЛ электромагнитное реле предназначено для включения в цепь блокировки исполнительного механизма лебедки подъемного агрегата;

- ИНТ интерфейс, предназначен для ввода данных с ПБП в персональную электронную вычислительную машину (ПЭВМ);

# Рис.1 Функциональная схема ИВЭ-50

# 4.2. Датчик силы ИВЭ-50-2 Рном = 10 тс и 20 тс (рис. 2), входящий в комплект индикатора веса предназначен для канатов диаметром от 18 до 25 мм.

Датчик монтируется на неподвижном конце талевого каната таким образом, что последний оказывается изогнут между крайними неподвижными упорами 1 (см. рис.2) и средним упором 2. Средний упор 2 жестко закреплен на упругом элементе 3. На канате датчик фиксируется скобой 4, которая зажимается двумя гайками 6 через планку 5. Гайки 6 затягивать с моментом
27,5 (2,5 Н(м.

Натяжение изогнутого каната определяет усилие, действующее через средний упор на упругий элемент. Упругий элемент 3 служит для преобразования измеряемого усилия в пропорциональный электрический сигнал. Внутренняя полость корпуса упругого элемента, с находящимися в нем тензорезисторами, герметически закрыта с помощью виксинта, резиновых прокладок и стакана 7.

# Рис.2 Внешний вид датчика силы ИВЭ-50-2 Рном=10 тс и Рном=20 тс.

Жесткость упругого элемента настолько велика, что при максимальных натяжениях каната изгиб его составляет несколько микрометров, что не приводит к изменению угла изгиба каната, а, следовательно, и к нарушению прямолинейной зависимости между натяжением каната и изгибным усилием упругого элемента. Однако при изменении диаметра каната от натяжения или других причин угол изгиба изменяется. Поэтому поверка индикатора веса должна проводиться на вытянутом канате того же диаметра, что и канат, установленный на подъемнике. Под действием измеряемого усилия деформация упругого элемента вызывает изменение сопротивления тензорезисторов, что приводит к разбалансу тензомоста и появлению выходного сигнала, пропорционального измеряемому усилию.

Конструкции датчиков на 10 тс и 20 тс отличаются высотой среднего упора 2.

Датчик силы ИВЭ-50-2 Рном=30 тс (рис. 3), входящий в комплект индикатора веса предназначен для канатов диаметром от 25 до 32 мм и от 32 до 38 (см. табл.1).

Датчик состоит из двух стенок 1, двух обойм 2, в которых закреплен тензорезисторный элемент 3. Между обоймами 2 на тензорезисторном элементе определенным образом укреплена тяга 4, которая имеет цилиндрический ложемент для укладки каната, две резьбовых шпильки и прижим 5. Для установки датчика на канате имеются ролики 6.

Датчик монтируется на неподвижном конце талевого каната таким образом, что последний оказывается изогнут между роликами 6 (см. рис. 3) и ложементом тяги 4, которая связана с тензорезисторным элементом 3. К тяге 4 канат крепится прижимом 5. Натяжение изогнутого каната определяет усилие, действующее на тензорезисторный датчик.

Под действием измеряемого усилия деформация тензодатчика вызывает изменение сопротивления тензорезисторов, что приводит к разбалансу тензомоста и появлению выходного электрического сигнала, пропорционального измеряемому усилию.

Конструкция датчика силы обеспечивает постоянство номинального угла изгиба каната независимо от его диаметра. Однако из-за неучтенных факторов при натяжении канатов различных диаметров этот угол может отличаться от номинального. Поэтому поверка индикатора веса должна проводиться на вытянутом канате того же диаметра, что и канат, установленный на подъемном агрегате.

# Рис.3. Внешний вид датчика силы ИВЭ-50-2 Рном = 30тс

Маркировка датчиков по взрывозащите "1ExibIIAT5 в комплекте ИВЭ-50".

Степень защиты IP67 по ГОСТ 14254.

В процессе эксплуатации не допускается разборка и ремонт датчиков силы ИВЭ-50-2 Рном=10 тс и Рном=20 тс, которые могут производиться только на заводе-изготовителе. Замена тензорезисторного элемента датчиков силы ИВЭ-50-2 Рном=30 тс допускается.

Датчик момента на ключе трубном гидравлическом ДМ1 устанавливается в гидросистему привода ключа. Основным элементом является датчик избыточного давления, который преобразует давление в системе в выходной токовый сигнал пропорциональный моменту.

Датчик момента на ключе трубном гидравлическом ИВЭ-50-1 устанавливается в разрыв нагруженной растяжки ключа (рис. 4) с помощью крепления, входящего в комплект датчика. Датчик предназначен для измерения момента до 10 кН·м, при условии, что сила, возникающая в месте установки датчика поз. 4 (см. рис. 4), не превышает 10 кН (1 тс).

Рс = M / R,

где М – момент, создаваемый ключом [кН·м];

R – размер рычага [м] согласно рис. 4(б)

Основным элементом является тензорезистивный датчик силы, преобразующий силу растяжения в пропорциональный электрический сигнал.

а)  б)

Рис. 4. (а) - внешний вид датчика ИВЭ-50-1. (б) – схема установки датчика на ключе(1) – растяжки; (2) – страховочный канат; (3) – ключ трубный гидравлический; (4) – место установки датчика ИВЭ-50-1 на растяжке. Размер А для датчика ИВЭ-50-1 Рном=1 тс – 220 мм, для датчика ИВЭ-50-1 Рном=5 тс – 290 мм.

В качестве  датчика  момента  на  машинном  ключе используется  датчик   силы      ИВЭ-50-2.3 Рном=10 тс. Датчик может устанавливаться на канаты диаметром от 16 до 22 мм.

Датчик монтируется на канате, связывающем шток пневмо- или гидро-раскрепителя  с рычагом  машинного ключа таким образом, что последний оказывается изогнут между крайними неподвижными упорами 1 (см. рис.5) и средним упором 2. Средний упор 2 жестко закреплен на упругом элементе 3. На канате датчик фиксируется скобой 4, которая зажимается двумя гайками 6 через планку 5. Страховочные болты 8 предназначены для предотвращения выхода каната из упоров 1. Гайки 6 затягивать до момента касания каната среднего упора 2 плюс 1-2 оборота (27,5 (2,5 Н(м).

Натяжение изогнутого каната определяет силу, действующую через средний упор на упругий элемент. Упругий элемент 3 служит для преобразования измеряемой силы в пропорциональный электрический сигнал. Внутренняя полость корпуса упругого элемента, с находящимися в нем тензорезисторами, герметически закрыта с помощью герметика, резиновых прокладок и стакана 7.

# Рис. 5. Внешний вид датчика ИВЭ-50-2.3 Рном=10тс (20тс).

4.3. Прибор ИВЭ-50-П предназначен для усиления сигнала, поступающего с датчиков, преобразования этого сигнала в цифровую форму для индикации, а также записи в память и передачи в ПБП или ПЭВМ. Прибор состоит из следующих функциональных узлов: ИБ, У, КОН, БП. Прибор устанавливается вне взрывоопасной зоны.

Конструктивно прибор модели 07.10 состоит из корпуса и крышки, соединенных между собой через резиновое уплотнительное кольцо. На задней части корпуса имеются пластина с двумя отверстиями для крепления прибора. На крышке корпуса установлены элементы управления: клавиатура, выключатель питания, переключатель "ВП НП", предохранитель и разъем "СВЯЗЬ". Клавиатура состоит из 10 цифровых (от 0 до 9) кнопок и 6 функциональных: "MENU", "ENTER", "SHIFT", "C", "←","→". Клавиатура предназначена для управления прибором через функции установок, перечисленных в таблице 2, а также изменения режима индикации (таблица 3). Переключатель "ВП НП" (высокая передача – низкая передача) предназначен для ввода информации о включенной передаче редуктора ключа.

Приборы моделей 07.11(T)G и 7.12(T)G имеют в своем составе встроенный GSM/GPRS модем. На лицевой панели этих моделей расположены щелевой держатель SIM-карты и светодиодные индикаторы "ПИТАНИЕ", "СТАТУС", "РЕЖИМ". Приборы моделей 07.11(T)N и 7.12(T)N имеют в своем составе встроенный модем ближней радиосвязи 433 МГц. На лицевой панели этих моделей расположены светодиодные индикаторы "ПИТАНИЕ", "СТАТУС", "РЕЖИМ" и кнопка "ВКЛ/КНФ".

Конструктивно прибор модели 07.11(T/G/N) и 07.12(T/G/N) выполнен в металлическом шкафу, внутри которого установлен выемной блок. На нижней стенке шкафа закреплены клемма заземления, разъемы для подключения питания, блокировки, датчиков, выносного табло и антенны. Элементы управления расположены на лицевой панели. На задней части шкафа имеются петли для крепления прибора.

Для входа в меню функций прибора необходимо нажать кнопку "MENU". Далее выбор функции осуществляется кнопками  "(" и "(" либо вводом кода функции (табл. 2). Вход в функцию (просмотр и изменение текущего значения параметра) осуществляется кнопкой "ENTER", при этом десятичная точка в значении параметра начинает мигать. Значения параметров всех функций вводятся цифровыми кнопками (0 – 9). Для ввода цифры после десятичной точки используется сочетание кнопки "SHIFT" с цифровыми кнопками. Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру. Кнопка "MENU" отменяет изменение параметра. Для сохранения вновь введенного значения необходимо нажать кнопку "ENTER". Возврат в основной режим или выход из подфункции – кнопкой "MENU". Сочетание кнопки "MENU" с кнопкой "С" – возврат в основной режим минуя подфункции.

Все установленные значения запоминаются в памяти и сохраняются после выключения питания прибора. Функции прибора ИВЭ-50-П делятся на: общедоступные, защищенные PIN1-кодом и защищенные PIN2-кодом. Вход в общедоступные функции выполняется при эксплуатации прибора на объекте, во время работы бригады. Функции, защищенные PIN1-кодом, предназначены для работников службы КиП и применяются для подготовки прибора к эксплуатации. Функции, защищенные PIN2-кодом, предназначены для калибровки прибора. При вводе PIN2-кода становятся доступны функции, защищенные PIN1-кодом. Для ввода PIN1-кода необходимо при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "1" (для PIN2-кода – "ENTER" + "MENU" + "2"), а затем четырехзначный код.

По умолчанию (при выпуске с предприятия-изготовителя) значения PIN1-кода и PIN2-кода равны 1336.

Приборы, имеющие в наименовании модели индекс "Т" имеют в составе формирователь токового сигнала, который обеспечивает два стандартных линейных выходных сигнала 4-20 мА, пропорциональных изменению значения веса на крюке и момента на ключе от нуля до установленного аварийного предельного значения (функция У.-А.З. прибора).

# ВНИМАНИЕ!

На ввод PIN-кода имеется ограничение – десять попыток, после чего установленный код становится недействительным. Для его восстановления необходимо обратиться на предприятие-изготовитель.

На крышке имеются: окно для цифрового черырехразрядного индикатора и шкального индикатора. В нижней части корпуса расположены разъемы для подключения выносного табло, датчика силы ИВЭ-50-2, датчика момента на ключе, кабеля блокировки, звуковой сигнализации и электропитания.

Четырехразрядный цифровой индикатор прибора ИВЭ-50-П собран на светодиодных семисегментных матрицах красного свечения. Цена младшего разряда цифрового индикатора составляет 0,1 тс, при индикации веса на крюке. Размеры знаков соответствуют расстоянию наблюдения до 5 м. Светодиоды размещаются на черном фоне, что создает оптимальные условия для работы глаз (выше острота зрения, меньше утомление).

Шкальный индикатор прибора ИВЭ-50-П содержит 50 светодиодов. Свечение всех светодиодов шкалы соответствует весу на крюке, равному установленному предельному значению (функция У.-П.З.). Так как предельное значение можно установить любым в диапазоне от 0,1 тс до 999,9 тс, то чувствительность индикатора "бегущая строка" переменная. Например, если установить предельное значение 5,0 тс, то цена одного светодиода будет соответствовать весу 0,1 тс на крюке подъёмного агрегата, если же установить 50 тс, то цена светодиода будет соответствовать 1 тс.

Цифровые и шкальные индикаторы прибора ИВЭ-50-П и выносного табло предназначены для:

- индикации значений параметров (см. табл. 3);

- индикации предельных значений, кода бригады, кодов места и характера выполняемой работы;

- световой сигнализации при превышении установленного предельного значения веса на крюке подъемного агрегата (мигание).

Электромонтаж прибора выполнен на трех печатных платах, за исключением элементов, размещенных на корпусе, монтаж которых осуществляется проводом. На корпусе прибора ИВЭ-50-П нанесена маркировка прибора по взрывозащите: "ЕxibIIA в комплекте ИВЭ-50", а также маркировочные данные.

Конфигурирование встроенных модемов приведено в Руководствах по эксплуатации на них.

4.4. Выносное табло ТБ-4 устанавливается на опоре вышки подъемного агрегата в удобном для визуального наблюдения месте. Входящее в комплект крепление выносного табло позволяет перемещать табло в трех проекциях.

Выносное табло состоит из корпуса и крышки, соединенных между собой через резиновое уплотнительное кольцо. На крышке табло закреплен светозащитный козырек. Внутри корпуса закреплена печатная плата с элементами индикации. Снизу корпуса закреплен разъем для подключения соединительного кабеля связи и кнопки "ЯРКОСТЬ" и "РЕЖИМ".

На задней части корпуса установлены два кронштейна для крепления табло к основанию. На крышке табло имеются окна для цифрового и шкального индикаторов и нанесена маркировка выносного табло по взрывозащите "1ЕxibIIAТ5 в комплекте ИВЭ-50".

Табло содержит следующие элементы индикации:

- шкала основная,

- шкала верньерная,

- основное цифровое табло,

- цифровой индикатор начала шкалы,

- цифровой индикатор середины  шкалы,

- цифровой индикатор конца шкалы.

Шкала основная состоит из 48 светодиодов. Размерность этой шкалы переменная и соответствует установленному предельному значению (функция У.-П.З.). Значение индицируется светящимся полем из трех светодиодов, перемещающимся по шкале в соответствии с  текущим значением.

Шкала верньерная предназначена для слежения за малыми изменениями веса (например, при ловильных работах) и индикации момента на ключе во время затяжки. Шкала состоит из 16 светодиодов. Размерность этой шкалы постоянная и соответствует 1,6 тс. Перемещение светящегося светодиода на одну позицию соответствует изменению веса на 100 кгс. При возрастании веса больше, чем на 1,6 тс светящийся светодиод переходит с последней позиции на первую, и продолжает двигаться слева вправо. При убывании веса больше, чем на 1,6 тс светящийся светодиод переходит с первой позиции на последнюю, и продолжает двигаться справа влево.

Основное цифровое табло индицирует текущий вес на крюке или момент на ключе во время затяжки труб при отсутствии веса (переключение происходит автоматически).

(а)(б)(в)

(г)(д)  (е) (ж)(з)  (и)(к)

Рис. 5. Внешний вид: а – прибора  ИВЭ-50-П (модель 07.10), б - прибора  ИВЭ-50-П (модель 07.11 и 07.12), в – табло выносного ТБ-1, г – табло выносного ТБ-4,

д – табло выносного ТБ-11, е – табло  выносного ТБ-12, ж – табло выносного ТБ-7 (с креплением), з – табло выносного ТБ-5, и – интерфейса ИНТ-4, к – переносного блока памяти ПБП-3.

Цифровой индикатор начала шкалы индицирует "0" или скомпенсированный вес колонны (в режиме компенсации веса п. 8.15.). Цифровой индикатор середины шкалы индицирует значение, равное половине разницы между значениями индикаторов начала шкалы и конца шкалы. Цифровой индикатор конца шкалы индицирует значение, равное  установленному предельному значению (функция У-П.З. прибора ИВЭ-50).

Кнопка "Яркость" служит для последовательного перебора шести градаций яркости.

Кнопка "РЕЖИМ" служит для ввода в прибор момента касания забоя буровым инструментом (аналогично кнопке "ЗАБОЙ" пульта бурильщика).

Удерживая нажатой кнопку "РЕЖИМ" и нажимая кнопку "Яркость", можно выбрать один из режимов индикации (см. п.8.12.)

Выносное табло ТБ-4 по месту включения в линию является конечным.

4.5. Выносное табло ТБ-5 устанавливается во взрывоопасной зоне в удобном для визуального наблюдения месте.

На лицевой панели табло находятся цифровые индикаторы – один основной и три вспомогательных, один или три стрелочных индикатора (в зависимости от модели), дополнительный шкальный и восемь одиночных индикаторов отображаемого параметра. В нижней части расположены кнопки "ЯРКОСТЬ" и "РЕЖИМ". Табло моделей 35 – 38 имеют дополнительно кнопки "<" и ">", которые дублируют функции одноименных кнопок пульта бурильщика.

Цифровые вспомогательные индикаторы расположены в начале, в середине и в конце шкалы стрелочного индикатора для индикации размерности шкалы.

Основной цифровой индикатор предназначен для отображения текущего значения одного из параметров:

- вес на крюке (Wk),

- нагрузка на долото (Wд),

- момент на ключе (Mk),

- давление (Р),

- момент на роторе (Мр),

- скорость спускоподъемных операций (V),

- обороты ротора / число ходов насоса (N),

- текущее время (T).

Для отображения наименования индицируемого в данный момент параметра служат восемь одиночных буквенных индикаторов.

Табло ТБ-5 модели 31, 32, 35 и 36 имеют один основной стрелочный индикатор, отображающий вес на крюке. Табло ТБ-5 модели 33, 34, 37 и 38 имеют еще два дополнительных стрелочных индикатора для отображения других параметров, конфигурируемых по заказу.

Дополнительный шкальный индикатор предназначен для слежения за малыми изменениями веса (например, при ловильных работах) и индикации момента на ключе во время затяжки. Его шкала состоит из 16 светодиодов. Размерность этой шкалы постоянная и соответствует 1,6 тс. Перемещение светящегося светодиода на одну позицию соответствует изменению веса на 100 кгс. При возрастании веса больше, чем на 100 кгс светящийся светодиод переходит с последней позиции на первую, и продолжает двигаться слева вправо. При убывании веса больше, чем на 100 кгс светящийся светодиод переходит с первой позиции на последнюю, и продолжает двигаться справа влево.

На нижней стенке табло расположены разъемы "ВХОД" для подключения кабеля от прибора или предыдущего табло, и "ВЫХОД" для подключения следующего табло.

Табло выносное ТБ-5 имеет два способа крепления. Модели 31, 33, 35 и 37 предназначены для крепления табло на мачту. Модели 32, 34, 36 и 38 предназначены для крепления табло на стену.

4.6. Выносное табло ТБ-1 устанавливается на опоре вышки подъемного агрегата в удобном для визуального наблюдения месте. Входящее в комплект крепление выносного табло позволяет перемещать табло в трех проекциях.

Выносное табло состоит из корпуса и крышки, соединенных между собой через резиновое уплотнительное кольцо. На крышке табло закреплен светозащитный козырек. Внутри корпуса закреплена печатная плата с элементами индикации. Снизу корпуса закреплен разъем для подключения соединительного кабеля.

На задней части корпуса установлены два кронштейна для крепления табло к основанию. На крышке табло имеются окна для цифрового, шкального индикаторов, кнопки "ЯРКОСТЬ" и "СБРОС" и нанесена маркировка выносного табло по взрывозащите "1ЕxibIIAТ5 в комплекте ИВЭ-50".

Выносное табло ТБ-1 по месту включения в линию является конечным.

4.7. Выносное табло ТБ-7 устанавливается во взрывоопасной зоне в удобном для визуального наблюдения месте.

Выносные табло ТБ-7 и ТБ-8 предназначены для одновременной индикации двух параметров и состоят из корпуса и крышки, соединенных между собой через резиновое уплотнительное кольцо. Табло состоят из двух одинаковых секций, содержащих один четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор и один шкальный индикатор из 22 светодиодов. С верхней стороны крышки закреплен светозащитный козырек, а на лицевой стороне крышки расположены окна для цифрового и шкального индикатора и нанесена маркировка выносного табло по взрывозащите "1ЕxibIIAТ5 в комплекте ИВЭ-50". Внутри корпуса закреплена печатная плата с элементами индикации. Снизу корпуса закреплен разъем для подключения соединительного кабеля связи и кнопка "ЯРКОСТЬ". Выносное табло ТБ-8 по месту включения в линию является проходным, т.е. обязательно подключение выходного кабеля до конечного табло или заглушки. Выносное табло ТБ-7 по месту включения в линию является конечным.

4.8. Дополнительное выносное табло ТБ-11 предназначено для дублирования управления прибором во взрывоопасной зоне. Табло имеет цифровой, шкальный индикаторы и клавиатуру, аналогичные расположенным на приборе ИВЭ-50-П. А также одиночные индикаторы "Wk", "Mk", "N", "T" для обозначения текущего режима индикации: веса на крюке, момента на ключе, количества спускоподъемных операций и текущего времени соответственно. Кнопка "ВП" предназначена для дублирования функции переключателя "ВП НП", и в случае использования ТБ-11 переключатель "ВП НП" на приборе блокируется. Кнопки "F1", "F2" зарезервированы. Дополнительное выносное табло ТБ-12 имеет аналогичные ТБ-11 функциональные возможности, но выполнено в корпусе для более жестких климатических условий.

Выносные табло ТБ-11 и ТБ-12 по месту включения в линию являются проходными.

4.9. Пульт бурильщика ПБ-4 выполнен из стандартного корпуса кнопочного поста, внутри которого закреплена печатная плата с электроэлементами и кабеля с разъемом для подсоединения к прибору. Пульт предназначен для ввода в прибор момента касания забоя буровым инструментом (кнопка "ЗАБОЙ"), ввода положения передачи трубного гидравлического ключа (кнопка "ВП НП"), а также имеет кнопки "<" и ">" для работы в режиме компенсации веса колонны "Р.-НО."(см. п. 8.17.). Пульт бурильщика подключается к разъему "ТАБЛО" прибора или к разъему "ВЫХОД" проходных выносных табло.

4.10. Переносной блок памяти (ПБП-3) конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе из двух частей, к которым крепится печатная плата с радиоэлементами и разъемом для подсоединения к прибору ИВЭ-50 или интерфейсу. ПБП предназначен для считывания информации с прибора ИВЭ-50-П и доставки ее к месту установки ПЭВМ. Работа ПБП индицируется светодиодами, расположенными на корпусе, следующим образом: "Готов" – операции не производятся (допускается отсоединение); "Прием" – считывание данных с прибора; "Передача" – считывание данных в ПЭВМ; "Сервис" – индицирует процесс стирания флэш памяти или тестовый режим. Все переносные блоки памяти взаимозаменяемы. Переносной блок памяти может считывать информацию, как в полном объеме, так и с момента последнего считывания (режимы "Все данные" – символ "" и "Пополнение" – символ "" задаются с помощью переключателя).

После записи информации в ПБП он доставляется к месту установки ПЭВМ и подключается к разъему интерфейса.

Таблица 2.

| Код | Показания индикаторов | Назначение | Подфункции | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | УС.-О. | Установка нуля (вес на крюке) |  | Общедоступно |
| 2 | Р.-НО. | Вкл/Выкл компенсации веса |  | Общедоступно |
| 3 | УС.А.0. | Вкл/Выкл автоустановки нуля |  | Общедоступно |
| 1 | СБ.-Н. | Сброс счетчика нагрузок |  | Общедоступно |
| 4 | У.-П.З. | Установка предельного значения (вес на крюке) |  | Общедоступно |
| 12 | У.-НЕ. | Установка кода месторождения |  | Общедоступно |
| 10 | У.-НУ. | Установка кода куста |  | Общедоступно |
| 11 | У.-СН. | Установка кода скважины |  | Общедоступно |
| 13 | У.-РА. | Установка кода работы |  | Общедоступно |
| 19 | ПР.-Б. | Проверка реле блокировки и звуковой сигнализации |  | Общедоступно |
| 23 | У.-З.З. | Установка значения запоминания индикации |  | PIN1-код PIN2-код |
| 7 | У.-Р.Р. | Установка размера рычага |  | PIN1-код PIN2-код |
| 14 | У.-С.А | Установка сетевого адреса |  | PIN1-код PIN2-код |
| 24 | У.-С.С. | Установка скорости связи |  | PIN1-код PIN2-код |
| 18 | У.-ВР. | Установка даты и времени |  | PIN2-код |
| 6 | У.-БР. | Установка кода бригады |  | PIN1-код PIN2-код |
| 4 | У.-П.З. | Установка предельного значения по каналам | Н--1 (вес на крюке) | PIN1-код PIN2-код |
|  |  |  | Н--2 (момент на ключе) |  |
| 0 | УС.-О. | Установка нуля по каналам | Н--1 (вес на крюке) | PIN1-код PIN2-код |
|  |  |  | Н--2 (момент на ключе) |  |
| 5 | У.-А.З. | Установка аварийного предельного значения | Н--1 (вес на крюке) | PIN1-код PIN2-код |
|  |  |  | Н--2 (момент на ключе) |  |
| 3 | УС.А.0. | Вкл/Выкл автоустановки нуля | Н--1 (вес на крюке) | PIN1-код PIN2-код |
|  |  |  | Н--2 (момент на ключе) |  |
| 8 | У.-Сп. | Установка номера калибровочной таблицы | Н--1 (вес на крюке) | PIN1-код PIN2-код |
|  |  |  | Н--2 (момент на ключе) |  |
| 21 | Н.-Р.П. | Настройка реле звуковой сигнализации/блокировки для предельного значения | Н--1 (вес на крюке) | PIN1-код PIN2-код |
|  |  |  | Н--2 (момент на ключе) |  |
| 22 | Н.-Р.А. | Настройка реле звуковой сигнализации/блокировки для аварийного значения | Н--1 (вес на крюке) | PIN1-код PIN2-код |
|  |  |  | Н--2 (момент на ключе) |  |
| 22 | Н.-Р.Н. | Инверсия срабатывания реле блокировки | Н--1 (вес на крюке) | PIN1-код PIN2-код |
|  |  |  | Н--2 (момент на ключе) |  |
| 27 | Н.СЕН. | Настройка типа сигнала датчика |  | PIN2-код |
| 15 | Р.-ПО. | Режим калибровки по точкам | Н--1 (вес на крюке) | PIN2-код |
|  |  |  | Н--2 (момент на ключе) |  |
| 25 | У.-С.З. | Установка кода защиты связи |  | PIN2-код |
| 26 | Н.ПАН. | Настройка индикаторов выносных табло |  | PIN2-код |
| 16 | ооо1 | Изменение PIN1-кода |  | PIN1-код PIN2-код |
| 17 | ооо2 | Изменение PIN2-кода |  | PIN2-код |
| 56 | Б.ПАН. | Блокировка кнопок выносных табло |  | PIN2-код |

4.11. Интерфейс конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе из двух П-образных пластин, к которым крепится печатная плата с радиоэлементами и разъемом для соединения с ПБП. На одной стороне корпуса установлен тумблер " Сеть", предохранитель и светодиод, сигнализирующий о включенном питании.

На противоположной стороне корпуса имеются два отверстия, через которые выведены кабель питания с вилкой для подключения к сети 220В переменного тока и жгут с 9-контактной розеткой для подключения к последовательному каналу ПЭВМ типа IBM PC.

4.12. Программное обеспечение для обработки информации на ПЭВМ полученной с ИВЭ-50-П содержится на диске.

5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

В связи с тем, что датчики и выносные табло расположены во взрывоопасной зоне, а прибор ИВЭ-50-П за пределами взрывоопасной зоны, исполнение датчиков, выносного табло и функциональных узлов прибора, обеспечивающих искробезопасность, соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.10-99. Остальная часть электронного Комплекса выполнена в общепромышленном исполнении.

Взрывобезопасность датчиков и выносных табло обеспечивается схемными решениями, которые ограничивают ток до искробезопасных параметров.

Реализация этих решений обеспечивается выполнением следующих требований:

1. Ток питания датчика и выносного табло до искробезопасных значений тока ограничивается:

а) токоограничивающими резисторами платы контроллера прибора;

б) электронными барьерами искрозащитного блока платы питания и согласования;

а напряжение стабилизатором.

2. Искрозащитный блок является неразборным и залит компаундом.

3. Цепи, связывающие диагональ датчика с усилителем имеют также токоограничивающие резисторы.

4. В печатных платах печатные проводники искробезопасных цепей, гальванически связанные с искроопасными цепями, отделены печатным экраном шириной не менее 1,5 мм.

5. Искробезопасные жгуты разделены относительно искроопасных и выполнены проводом с изоляцией синего цвета.

6.  Гальваническая развязка между искробезопасными цепями прибора и цепями для подключения блокировки и звуковой сигнализации обеспечивается использованием реле (90.37.47-10), у которого обмотка изолирована от контактных групп.

Фрикционная искробезопасность обеспечивается использованием в наружных деталях оболочек легких сплавов с содержанием магния менее 7% в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99.

Электростатическая искробезопасность обеспечивается отсутствием в наружных частях оболочки деталей из пластмасс свыше 400 см2 согласно требованиям ГОСТ Р 51330.0-99. Температура нагрева элементов и соединений табло и датчика не превышает +100 (С при температуре окружающей среды +50 (С.

Сохранение параметров искробезопасных цепей при монтаже и эксплуатации обеспечивается проверками предприятия-изготовителя и выполнением требований инструкции по эксплуатации.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. К эксплуатации Комплекса допускаются лица, ознакомившиеся с руководством по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Дополнительно необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации ПЭВМ.

6.2. В процессе эксплуатации необходимо руководствоваться требованиями следующих документов:

1. ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Официальное издание Госгортехнадзора России;

2. ГОСТ 51330.10-99 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". (Раздел 1 и 2);

3. Правил устройств электроустановок ПУЭ, (Глава 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах"). Москва. Энергоатомиздат, 1998;

4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 2003 г.

6.3. Условия и требования безопасной эксплуатации:

- Диапазон рабочих температур, (С:	 	          		от -40 до +50

- Относительная влажность воздуха

при +25 (С, не более %               				98

- напряжение переменного тока, В                    			220 (20

- напряжение потоянного тока, В					27 (3

- Максимальное значение превышения силы, после

снятия которой, сохраняются метрологические характеристики

датчика ИВЭ-50-2, не более, %					25

6.4. Не допускается эксплуатация датчиков при превышении верхнего предела измерений.

6.5. Для защиты от поражения электрическим током все ремонтные работы и профилактическое обслуживание проводить при отключенном питании.

6.6. Сохранение параметров искробезопасных цепей при монтаже и эксплуатации обеспечивается проверками предприятия-изготовителя и выполнением требований руководства по эксплуатации. Проверки производятся при выпуске из производства и после ремонта искробезопасного оборудования согласно ТУ.

6.7. Ремонт искробезопасного оборудования должен проводиться только специализированными организациями или на него должно быть получено согласование соответствующих органов.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

7.1. Осмотрите составные части Комплекса и убедитесь в отсутствии механических повреждений и неисправностей.

7.2. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 1336.94.00.00РЭ.

7.3. Прибор и выносное табло установите таким образом, чтобы обеспечить удобство работы с органами управления, расположенными на передней панели прибора, а также визуальный контроль за показаниями индикаторов прибора и табло, как со стороны машиниста, так и рабочих, работающих на устье скважины. Прибор должен располагаться вне взрывоопасной зоны.

7.4. Установка датчика силы ИВЭ-50-2 Рном=10тс и Рном=20 тс на неподвижный конец талевого каната подъемного агрегата производится следующим образом: канат укладывается в выемки трех упоров на упругом элементе датчика, устанавливается скоба, планка и затягивается гайками. Гайки затягивать до касания канатом среднего упора с моментом 27,5 (2,5 Н(м. Скоба прижимает канат к среднему упору и обеспечивает перегиб каната. При этом кабель датчика располагается снизу.

Установка датчика силы ИВЭ-50-2 Рном=30тс производится следующим образом: отвинтите гайки прижима и снимите прижим 5 (рис 3); установите датчик силы опорными роликами 6 на канат кабелем вниз; установите прижим 5 на канат и наденьте прижим на шпильки; поочередно, по одному обороту, затяните гайки прижима таким образом, чтобы канат вошел в соприкосновение с дном ложемента; после этого подтяните обе гайки с моментом 37,5 (2,5 Н(м, при этом, зазор между прижимом и тягой с обеих сторон должен быть одинаковым. Пережим каната сильным затягиванием гаек не допускается.

Датчик силы должен быть установлен на расстоянии не менее 1,5 метра от запасовки неподвижного конца каната и не менее 0,5 метра от других датчиков.

В датчиках силы предусмотрена возможность выполнить стопорение и опломбирование гаек во избежание сбоя их затяжки.

7.5. Установите датчик момента ДМ1 на гидросистему трубного ключа. Рекомендуемое место установки – точка установки контрольного манометра.

В случае использования датчика ИВЭ-50-1 на одну из растяжек (см. рис. 4) при помощи входящего в комплект крепления.

7.6. Проверьте состояние разъемных соединений, целостности кабельных связей.

7.7. Подключите кабели датчиков и выносного табло к разъемам "Искробезопасные цепи" прибора ИВЭ-50-П: кабель датчика ИВЭ-50-2 к разъему "ДС", кабель датчика ДМ1 или ИВЭ-50-1 к разъему "ДМ", кабель табло выносного к разъему "ТАБЛО".

7.8. Проверьте напряжение бортовой сети подъёмного агрегата, которое должно находиться в пределах (20..28)В и сети ~220В, которое должно соответствовать требованиям раздела 2.

7.9. Подключите кабель блокировки исполнительного механизма лебедки подъемного агрегата к разъему "БЛОКИРОВКА" прибора ИВЭ-50-П.

7.10. Подключите блок звуковой сигнализации к разъему "СИРЕНА" прибора ИВЭ-50-П.

7.11. Подключите кабель питания к разъему "~220В" (модель 07.11) или "=24В" (модель 07.10 и 07.12)  по схемам, изображенным на рис. 6, 7 и 8.

7.12. При использовании встроенного GSM/GPRS модема необходимо установить SIM-карту сотового оператора GSM стандарта, с подключенной услугой соединения с Интернет по GPRS/EDGE каналу в щелевой держатель на лицевой панели.

7.13. Установите выключатель "Сеть" на приборе в положение "Вкл."

# Рис. 6. Схема подключения прибора ИВЭ-50-П модель 07.10.

# Рис. 7. Схема подключения прибора ИВЭ-50-П модель 07.11(Т/G/N).

# Рис. 8. Схема подключения прибора ИВЭ-50-П модель 07.12(Т/G/N).

# В Н И М А Н И Е !!!

Не допускается подключать минусовой провод кабеля питания прибора непосредственно на аккумулятор, минуя выключатель "массы" подъемного агрегата.

Запуск и остановку двигателя подъемного агрегата производить при выключенном приборе.

При монтаже и эксплуатации ИВЭ-50 не допускается попадание воды и грязи в соединительные разъемы. При работе прибора, температура в кабине подъемного агрегата должна соответствовать рабочему диапазону температур, указанному в разделе 2 паспорта 1336.94.00.00РЭ.

# Подключение выносных табло производить при выключенном приборе.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

8.1. Выдержать во включенном состоянии 1 минуту.

8.2. После первого монтажа на  подъемный агрегат необходимо произвести выбор соответствующей таблицы калибровки каналов. Для этого необходимо ввести PIN1-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "1", затем цифры кода). Затем войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать   "У.-Сп." и нажать кнопку "ENTER". На табло появится номер канала (Н--1 для веса на крюке), нажать кнопку "ENTER". На табло появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп.-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER". Номера таблиц также перебираются с помощью стрелок "←" и "→", при этом мигание тире перед номером таблицы означает, что таблица пуста (недействительна) и ее выбор невозможен. Аналогично необходимо произвести выбор таблицы для канала момента на ключе.

Если прибор не имеет заполненных (действительных) таблиц, то значение канала будет отображаться без десятичной точки.

8.3. В случае смены типа применяемого датчика для канала Н--2 (момент на ключе) необходимо ввести соответствующее значение функции Н.СЕН.:

| Тип датчика | сигнал | Н.СЕН. |
| --- | --- | --- |
| ИВЭ-50-1 (на трубный ключ) | U (0..12 mV) | 2 |
| ИВЭ-50-2.3 Рном=10 тс (на машинный ключ) | U (0..12 mV) | 2 |
| ДМ1 (на трубный ключ) | I (4..20 mA) | 1 |

8.4. Перед началом работы необходимо произвести установку нуля канала веса на крюке в следующих случаях:  после установки (переустановки) датчика силы,  после переезда подъемного агрегата, после ремонта или замены кабеля датчика силы. При этом крюк должен быть пустым. Установка нуля производится одновременным нажатием кнопок "ENTER" + "0". При этом обнуляются показания в пределах 5,0 тс. Если необходимо обнулить показания в больших пределах необходимо ввести PIN1-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "1", затем цифры кода), затем войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "УС.-0." и нажать кнопку "ENTER". После появления номера канала (Н--1) нажать кнопку "ENTER".

8.5. Для ввода аварийного предельного значения веса на крюке и/или момента на ключе необходимо ввести PIN1-код (см. выше), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-А.З." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала (Н--1 для веса на крюке и Н--2 для момента на ключе). Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести нужное значение и нажать "ENTER" для его сохранения. Аналогичным образом необходимо ввести значения текущего предельного значения каналов ("У.-П.З.")

8.6. Для упрощенного ввода текущего предельного значения веса на крюке (без ввода PIN1-кода) можно войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-П.З." и нажать кнопку "ENTER". Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести нужное значение и нажать "ENTER" для его сохранения.

Текущее предельное значение ("У.-П.З.") не может быть установлено больше аварийного ("У.-А.З.")

8.7. Для настройки реле блокировки и звуковой сигнализации на работу по превышению предельного значения необходимо ввести PIN1-код (см. выше), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Н.-Р.П." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала (Н--1 для веса на крюке и Н--2 для момента на ключе) и нажать "ENTER". На табло появится ранее установленный режим включения реле. С помощью стрелок "←" и "→" выберите нужный режим:

| режим | Звуковая сигнализация | Реле блокировки 1 | Реле блокировки 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-00 | не включается | не включается | не включается |
| Р-01 | включается | не включается | не включается |
| Р-02 | не включается | включается | не включается |
| Р-03 | включается | включается | не включается |
| Р-04 | не включается | не включается | включается |
| Р-05 | включается | не включается | включается |
| Р-06 | не включается | включается | включается |
| Р-07 | включается | включается | включается |

Аналогичным образом настраивается работа реле блокировки и звуковой сигнализации по превышению аварийного значения с помощью функции Н.-Р.А.

При превышении текущего предельного значения (значение У.-П.З.) любого из каналов сработает световая сигнализация (мигание всех светодиодных индикаторов с частотой 1 Гц).

Внимание! Режим работы звуковой сигнализации (сирены) – прерывисто-кратковременный. Длительное (более 30 сек) удержание во включенном состоянии может привести к выходу ее из строя.

8.8. При необходимости, можно инвертировать работу реле блокировки. Инверсия подразумевает включение реле при нормальной работе и выключение при достижении предельных значений. Настройка инверсии срабатывания реле производится с помощью функции Н.-Р.Н. Вход в функцию и выбор канала аналогичны работе с функциями Н.-Р.А. и Н.-Р.П. (см. п. 8.7.). Далее необходимо выбрать режим инверсии:

| режим | Звуковая сигнализация | Реле блокировки 1 | Реле блокировки 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-00 | не инвертируется | не инвертируется | не инвертируется |
| Р-01* | инвертируется | не инвертируется | не инвертируется |
| Р-02 | не инвертируется | инвертируется | не инвертируется |
| Р-03* | инвертируется | инвертируется | не инвертируется |
| Р-04 | не инвертируется | не инвертируется | инвертируется |
| Р-05* | инвертируется | не инвертируется | инвертируется |
| Р-06 | не инвертируется | инвертируется | инвертируется |
| Р-07* | инвертируется | инвертируется | инвертируется |

При этом надо иметь в виду, что, если в соответствии с выбранным режимом функций Н.-Р.А. и Н.-Р.П. реле не должно включатся, то инверсия не окажет на его работу никакого влияния.

Обратите внимание! В режимах, отмеченных "*" будет происходить включение сирены в нормальных условиях.

8.9. Прибор ведет подсчет количества спускоподъемных операций (СПО). Условием подсчета является удержание веса на крюке более 0,7 тс не менее 3 секунд с последующей полной разгрузкой. Таким образом, счетчик СПО не будет увеличиваться до тех пор, пока вес на крюке не превысит 0,7 тс. Также необходимо учитывать, что при малых весах абсолютная погрешность будет иметь существенную величину. Для сброса счетчика СПО необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "СБ.-Н." и нажать кнопку "ENTER".

8.10. Для ввода кода месторождения необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-НЕ." и нажать кнопку "ENTER". Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести код и нажать "ENTER" для его сохранения. Аналогичным образом необходимо ввести коды куста, скважины и работы.

8.11. Для ввода размера рычага необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-Р.Р." и нажать кнопку "ENTER". Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести размер в метрах и нажать "ENTER" для его сохранения. В случае использования датчика давления (для ключей с гидравлическим приводом) размер рычага нужно установить равным 0.0.

8.12. Удерживая нажатой кнопку "ENTER" и нажимая цифровые кнопки, можно выбрать один из режимов индикации прибора ИВЭ-50-П:

Таблица 3.

| установка | индикация | Индицируемый параметр |
| --- | --- | --- |
| "ENTER" + "1" | РЕ-1 | Вес на крюке |
| "ENTER" + "2" | РЕ-2 | Момент на трубном ключе |
| "ENTER" + "3" | РЕ-3 | зарезервировано |
| "ENTER" + "4" | РЕ-4 | зарезервировано |
| "ENTER" + "8" | РЕ-8 | Счетчик спускоподъемных операций |
| "ENTER" + "9" | РЕ-9 | Текущее время |
|  | РЕ-А | Автоматическое переключение между РЕ-1 и РЕ-2 ( ТБ-4 и ТБ-5) |

Удерживая нажатой кнопку "РЕЖИМ" и нажимая кнопку "Яркость" выносного табло ТБ-4, можно выбрать один из режимов индикации табло, перечисленных в табл. 3.

8.13. При использовании датчика давления в качестве датчика момента на трубном ключе ДМ1 необходимо использовать переключатель "ВП НП" (высокая передача – низкая передача) на панели прибора или кнопку "ВП" на табло ТБ-11.

8.14. Удерживая нажатыми кнопки "ENTER"+"SHIFT" и нажимая "←" и "→", можно выбрать необходимую яркость свечения индикаторов прибора.

8.15. Для улучшения восприятия быстроменяющихся значений некоторых параметров, например, момента на ключе, предназначена функция У.-З.З. Она позволяет ввести время задержки на индикаторах последнего максимального значения. Для ввода времени задержки необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-З.З." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала. Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести нужное значение задержки в секундах и нажать "ENTER" для его сохранения. Значение на индикаторах будет обновляться по истечении установленного времени задержки.

8.16. Приступить к выполнению работ на скважине. Во время работы выносное табло ТБ-4 индицирует вес на крюке или момент на ключе (во время затяжки труб), переключение происходит автоматически.

8.17. Режим компенсации веса колонны. В некоторых случаях, например, при ловильных работах, бывает необходимо "обнулить" большой вес колонны для слежения за малыми изменениями веса. Для этого нужно войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Р.-НО." и нажать кнопку "ENTER". При этом на цифровых индикаторах прибора и основном индикаторе ТБ-4 установится значение 0.0 (со смещением на один разряд влево), на цифровом индикаторе начала шкалы ТБ-4 – значение скомпенсированного веса колонны, на цифровом индикаторе середины шкалы" ТБ-4 – половина разницы предельным и скомпенсированным значением.

Стрелочный индикатор табло ТБ-5 устанавливается на середину шкалы, что позволяет наблюдать как положительные, так и отрицательные малые изменения веса. На среднем цифровом вспомогательном индикаторе установится значение 0.0, на индикаторе в начале шкалы предельное значение – {-1 тс}, в конце шкалы – {1 тс}. Таким образом, чувствительность стрелочного индикатора увеличивается, и полный диапазон шкалы становится равным 2 тс. Эти предельные значения можно изменить с помощью кнопок "<" и ">" пульта бурильщика или табло ТБ-5 (мод. 35–38).

При выполнении ловильных работ рекомендуется выключать режим автоустановки нуля (см п. 8.17.).

Для выхода из режима компенсации нужно повторно войти в меню функций прибора, выбрать "Р.-НО." и нажать кнопку "ENTER", либо одновременно нажать кнопки "<" и ">" на пульте бурильщика или табло ТБ-5 (мод. 35–38). При этом все индикаторы возвращаются в исходный режим работы.

8.18. Режим автоустановки нуля. При включении данного режима происходит автоматическая компенсация температурного дрейфа нуля канала. Во время эксплуатации рекомендуется включать данный режим. Для включения/выключения автоустановки нуля необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "УС.А.0." и нажать кнопку "ENTER". На индикаторах появится текущее состояние: OFF – выключено, On – включено, стрелками "←" и "→" можно изменить состояние и нажать кнопку "ENTER".

8.19. Для обеспечения возможности сопряжения прибора с другими устройствами связи (например, модемами), работающими на различных скоростях, предусмотрена функция установки скорости связи (У.-С.С.). Для установки скорости необходимо ввести PIN1-код (см. выше), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-С.С." и нажать кнопку "ENTER". Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести нужное значение:

115.2 – 11520 бод;

57.6   – 57600 бод;

38.4   – 38400 бод;

19.2   – 19200 бод;

9.6     – 9600 бод;

2.4     – 2400 бод;

1.2 – 1200 бод и нажать "ENTER" для его сохранения.

8.20. Если значение сигнала любого канала выйдет за рамки рабочего диапазона, то на индикаторах будет отображаться 0.0.0.0.

8.21. Блок радиосвязи (приобретается отдельно для приборов модели 07.10) подключается к разъему "СВЯЗЬ". Необходимо установить нужную скорость связи (указана в документации на блок) с помощью функции (У.-С.С.).

8.22. При испытаниях на прочность заделки якорей крепления оттяжек вышек ремонтных и буровых установок используется датчик силы ИВЭ-50-2.3. Рном=20тс, который устанавливается на ветвь канатную ВК2. Ветвь канатная с установленным датчиком монтируется между тяговым устройством (агрегатом) и испытательным тросом.

# Рис. 9. Установка датчика и при испытаниях заделки якорей.

По окончании испытаний составляется протокол установленной формы. В текст протокола средствами операционной системы импортируется нужный фрагмент тренда канала Wk (нагрузка на крюке) из данных архива программного обеспечения Комплекса (ASC Manager):

- открыть архив работы (см. Руководство пользователя ПО ASC Manager);

- нажатие клавиши Print Screen (Prt Sc) помещает в буфер обмена текущее изображение на экране (график нагрузок с кодами месторождения и работ);

- установить курсор в отведенном для графика месте документа протокола и вставить (нажатие клавиш Ctrl+V) фрагмент графика.

8.23. Для предупреждения несанкционированного (или случайного) изменения настроек прибора необходимо установить значение кода защиты связи (У.-С.З.) в прибор, а также  ввести его в настройках соединения в программе ASC Manager. При несовпадении этих кодов изменение данных или настроек будет невозможно.

8.24. Для установки даты и времени в приборе необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2", затем цифры кода), затем войти  в  меню  функций  прибора  (кнопка "MENU"),  с  помощью  стрелок  "←" и "→" выбрать "У.-ВР." и нажать кнопку "ENTER". На индикаторе появится текущие значения месяца и числа, корректируемое значение мигает. Переход между значениями производится с  помощью  стрелок  "←" и "→", ввод новых значений – с помощью цифровых кнопок клавиатуры. После ввода значений месяца и числа необходимо нажать кнопку "ENTER". На индикаторе появятся текущие значения минут и часов, которые корректируются аналогично. После нажатия кнопки "ENTER" на индикаторе появится значение года, корректируемое с помощью цифровых кнопок клавиатуры. По окончании корректировки необходимо нажать кнопку "ENTER".

8.25. При необходимости убедиться в работоспособности реле блокировок и звуковой сигнализации можно воспользоваться функцией ПР.-Б. этого необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "ПР.-Б." и нажать кнопку "ENTER". При этом кратковременно включатся все реле и звуковая сигнализация.

8.26. Во избежание случайного сбоя настроек выносных табло возможна блокировка кнопок с помощью функции "Б.ПАН.", которая имеет следующие значения: OFF – блокировка выключена; РЕ – заблокирована кнопка "РЕЖИМ"; FULL – заблокированы все кнопки.

Внимание! Не допускается использование ППУ для очистки выносных табло и датчиков!

Не допускается поднимать и переносить датчики, удерживая их за кабель (следует – только за корпус датчика).

Если во время работы температура в месте установки прибора опустилась ниже минус 40 (С, то в случае перерыва в работе бригады, рекомендуется оставлять прибор во включенном состоянии.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

9.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту Комплекса ИВЭ-50 могут проводиться на предприятии-изготовителе, а также в службе КИП потребителя или у авторизованных региональных представителей.

В связи с тем, что Комплексы ИВЭ-50 являются техническими устройствами, эксплуатирующимися на опасных производственных объектах, техническое обслуживание и ремонт должны проводиться с учетом следующих требований к организациям и персоналу:

- авторизованные региональные представители должны иметь материально-техническое оснащение и персонал, соответствующий требованиям предприятия-изготовителя.  Обязательным документом, подтверждающим статус регионального представителя, является сертификат, выдаваемый предприятием-изготовителем;

- персонал организаций и подразделений, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт должен иметь квалификацию слесарей КИПиА не ниже 4 разряда.

В связи с постоянным усовершенствованием и модернизацией приборов рекомендуется периодическое прохождение обслуживающим персоналом курсов повышения квалификации на предприятии-изготовителе не реже одного раза в год.

9.2. Периодически и при необходимости проводится внешний осмотр составных частей Комплекса, чистка внешних поверхностей от пыли и грязи, протирка стекол индикаторов мягкой ветошью, промывка контактов разъемов техническим спиртом.

9.3. Данные об эксплуатации, отказах, ремонтах Комплекса должны регистрироваться потребителем в журнале эксплуатации, в который должны заноситься сведения о дате и объекте установки Комплекса, обнаруженных неисправностях и методах их устранения.

9.4. После включения на табло прибора могут выводиться коды обнаруженных при самотестировании неисправностей или предупреждений (табл. 4). В случае возникновения критических  неисправностей прибор должен быть отправлен в службу КИП для проведения ремонта, калибровки с последующим предъявлением его для поверки органам государственной метрологической службы. В случае предупреждений возможно продолжение работы после нажатия любой кнопки.

Таблица 4.

| Показания табло прибора | Неисправность |
| --- | --- |
| Е – 01 | Выход из строя встроенной флэш-памяти | Критическая |
| Е – 02 | Ошибка работы с архивом | Критическая |
| Е – 03 | Ошибка работы с модулем дискретного ввода-вывода | Критическая |
| Е – 04 | Ошибка модуля x24 | Критическая |
| Е – 07 | В контроллер не загружен идентификационный номер | Предупреждение |
| Е – 08 | Загружены параметры по умолчанию | Предупреждение |
| Е – 09 | Сбой даты/времени | Предупреждение |
| Е – 10 | Не установлен код бригады | Предупреждение |
| Е – 11 | Испорчены данные в реестре параметров | Предупреждение |
| Е – 12 | Ошибка в структуре архива | Предупреждение |

9.5. Калибровка.

9.5.1. Калибровка канала веса на крюке.

# 9.5.1.1. Выполнить подготовительные работы.

Установить датчик силы ИВЭ-50-2, входящий в комплект ИВЭ-50, на бывший в работе вытянутый канат того же диаметра, что и канат, установленный на подъемном агрегате, для которого предназначается калибруемый комплект ИВЭ-50.

Присоединить прибор ИВЭ-50-П к датчику силы и к источнику тока. Установить на приборе режим индикации веса на крюке (см. п. 8.12.). Установить требуемое для данного типа подъемного агрегата аварийное (У.-А.З.) и текущее (У.-П.З.) предельное значение веса (см. п. 8.5.)

# 9.5.1.2. Опробование.

Датчик с канатом, диаметр которого указывается в п. 14, устанавливается на силоизмерительной машине или силозадающем устройстве. Проверяется соответствие показаний индикатора прибора и выносного табло назгрузкам, устанавливаемым на силоизмерительной машине, умноженных на число 2n, где n - количество подвижных роликов талевой системы подъемного агрегата, значение которого также указано в п. 14.

При проведении опробования производится не менее трех циклов (нагрузка и разгрузка каната от 0 до номинальной нагрузки). При этом проверяется дискретность отсчета по табло прибора и выносном табло (значения показаний обоих табло должны совпадать). При выполнении опробования проверяются следующие режимы работы прибора:

- индикация веса на крюке на цифровых и шкальных индикаторах, расположенных в приборе ИВЭ-50-П и выносном табло;

9.5.1.3. Для входа в режим калибровки необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2"), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Р.-ПО." и нажать кнопку "ENTER". На табло появится номер канала (Н--1 для веса на крюке), нажать кнопку "ENTER". На табло появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER". Номера таблиц также перебираются с помощью стрелок "←" и "→", при этом мигание тире перед номером таблицы предупреждает, что таблица заполнена (действительна).

9.5.1.4. После этого на индикаторах прибора будут показываться значения канала, которые можно скорректировать (ввести контрольную точку, количество точек – до шестнадцати на каждую таблицу). Задавая силу на разрывной машине от нуля до номинальной через 0,1 диапазона, сравнить показания индикатора с показаниями силоизмерительной машины (с учетом коэффициента талевой системы 2n, где n – число  подвижных роликов талевой системы). В начале калибровки обязателен ввод нулевого значения канала при установленной нулевой силе на силоизмерительной машине. Коррекция (ввод нужного значения) целой части (до десятичной точки) производится цифровыми кнопками (0 – 9). Для ввода дробной части значения (после десятичной точки) используется сочетание кнопки "SHIFT" с цифровыми кнопками. Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру в целой части значения ("SHIFT" + "С" – в дробной части значения). Кнопка "MENU" отменяет последнюю коррекцию значения. Для сохранения введенного значения (контрольной точки) необходимо нажать кнопку "ENTER". Для сброса всех точек таблицы необходимо нажать "ENTER" + "С". Для сохранения всех значений, установленных при калибровке необходимо при нажатой кнопке "SHIFT" нажать и отпустить кнопку "ENTER". При этом прибор выходит из режима калибровки.

9.5.1.5. Снять показания прибора при нагружении и ослаблении каната в рабочем диапазоне, задавая силу на разрывной машине через 0,1 от номинальной.

9.5.1.6. Выполнить работы по определению основной приведенной погрешности канала веса на крюке в соответствии с методикой поверки 1336.72.00.01 МП.

9.5.1.7. Датчики ИВЭ-50-2 не взаимозаменяемы. При смене датчика необходима перекалибровка канала.

9.5.2. Калибровка канала момента на ключе с использованием датчика ДМ1.

9.5.2.1. Выполнить подготовительные работы.

Присоединить прибор ИВЭ-50-П к источнику тока и калибратору токовой петли в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 3 (рис. 1.). Установить на приборе режим индикации момента на ключе (см. п. 8.12). Установить требуемое для данного типа ключа значение аварийного (У.-А.З.) и текущего (У.-П.З.) предельного момента (см. п. 8.5., 8.6.)

9.5.2.2. Опробование.

При проведении опробования производится не менее трех циклов (уменьшение и увеличение тока). При этом проверяется дискретность отсчета по табло прибора.

9.5.2.3. Для входа в режим калибровки необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2"), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Р.-ПО." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала (см. табл. 2) и нажать кнопку "ENTER". На табло появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER". Номера таблиц также перебираются с помощью стрелок "←" и "→", при этом мигание тире перед номером таблицы предупреждает, что таблица заполнена (действительна).

9.5.2.4. После этого на табло будут показываться значения канала, которые можно скорректировать.

Коррекция (ввод нужного значения) целой части (до десятичной точки) производится цифровыми кнопками (0 – 9). Для ввода дробной части значения (после десятичной точки) используется сочетание кнопки "SHIFT" с цифровыми кнопками. Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру в целой части значения ("SHIFT" + "С" – в дробной части значения). Кнопка "MENU" отменяет последнюю коррекцию значения. Для сохранения введенного значения (контрольной точки) необходимо нажать кнопку "ENTER".

Установить на калибраторе токовой петли значение тока 4 мА. Скорректировать нулевое  значение.

Установить на калибраторе токовой петли значение тока 20 мА.

Установить переключатель "ВП НП" в положение НП (при этом на шкальном индикаторе маркер будет двигаться справа налево). Ввести номинальное значение канала для низкой передачи.  Установить положение ВП (при этом на шкальном индикаторе маркер будет двигаться слева направо). Ввести номинальное значение канала для высокой передачи.

Для сброса всех точек таблицы необходимо нажать "ENTER" + "С". Для сохранения всех значений, установленных при калибровке необходимо при нажатой кнопке "SHIFT" нажать и отпустить кнопку "ENTER". При этом прибор выходит из режима калибровки.

9.5.2.5. Составить протокол соответствия показаний токового калибратора показаниям прибора.

9.5.2.6. Датчики ДМ1 взаимозаменяемы при условии соответствия номинального давления.

# 9.5.3. Калибровка канала момента на ключе с использованием датчика ИВЭ-50-1.

9.5.3.1. Выполните подготовительные работы.

Установите датчик ИВЭ-50-1, входящий в комплект, на разрывную машину (силозадающую установку).

Присоедините прибор ИВЭ-50-П к датчику и к источнику питания. Установите на приборе режим индикации момента на машинном ключе (см. п. 8.12.). Установите требуемое для данного типа ключа значение аварийной (У.-А.З.) и текущей (У.-П.З.) предельной момента (см. п. 8.5., 8.6.)

9.5.3.2. Опробование.

Производятся не менее трех циклов нагрузки и разгрузки от 0 до номинального значения. Этим достигается устранение погрешностей крепления датчика и получения стабильности отсчётов при калибровке.

9.5.3.3. Установите значение размера рычага ключа 1.0 м. (см. п. 8.10.).

9.5.3.4. Для входа в режим калибровки необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2"), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Р.-ПО." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала (см. табл. 2) и нажать кнопку "ENTER". На индикаторе прибора появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER".

9.5.3.5. После этого на индикаторах прибора будут показываться значения канала, которые можно скорректировать (ввести контрольную точку, количество точек – до шестнадцати на каждую таблицу). Задавая силу на силоизмерительной машине от нуля до номинальной через 0,1 диапазона, сравните показания прибора с показаниями силоизмерительной машины. В начале калибровки обязателен ввод нулевого значения канала при установленном нулевой силе на силоизмерительной машине. Коррекция (ввод нужного значения) целой части (до десятичной точки) производится цифровыми кнопками (0 – 9). Для ввода дробной части значения (после десятичной точки) используется сочетание кнопки "SHIFT" с цифровыми кнопками. Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру в целой части значения ("SHIFT" + "С" – в дробной части значения). Кнопка "MENU" отменяет последнюю коррекцию значения. Для сохранения введенного значения (контрольной точки) необходимо нажать кнопку "ENTER". Для сброса всех точек таблицы необходимо нажать "ENTER" + "С". Для сохранения всех значений, установленных при калибровке необходимо при нажатой кнопке "SHIFT" нажать и отпустить кнопку "ENTER". При этом прибор выходит из режима калибровки.

9.5.3.6. Снимите показания прибора при нагружении датчика в рабочем диапазоне, задавая силу на силоизмерительной машине через 0,1 от номинальной.

9.5.3.7. Выполните работы по определению основной приведенной погрешности канала момента на ключе по формуле:

Рi –  показания прибора в i-ой точке, кН∙м;

Poi – сила, установленная на силоизмерительной машине в i-ой точке, тс;

Pном – номинальное значение силы, тс;

9.5.3.8. Составить протокол соответствия показаний разрывной машины показаниям прибора.

9.5.3.9. Датчики ИВЭ-50-1 не взаимозаменяемы. При смене датчика необходима перекалибровка канала.

9.5.4. Калибровка канала момента на машинном ключе с использованием датчика ИВЭ-50-2.3 полностью аналогична калибровке канала с датчиком ИВЭ-50-1. Датчики ИВЭ-50-2.3 не взаимозаменяемы. При смене датчика необходима перекалибровка канала.

9.5.5. Поверка Комплекса проводится по методике поверки 1336.72.00.01 МП. Межповерочный интервал 1 год.

9.6. В случае сбоя в режиме индикации выносных табло необходимо обратиться на предприятие-изготовитель для получения инструкций по настройке (функция Н.ПАН).

10. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

10.1. Программное обеспечение (ПО) для Комплекса ИВЭ-50 поставляется на компакт-дисках.

10.2. Рекомендуемые системные требования к ПЭВМ:

1. Центральный процессор – Pentium 4  2600 МГц.

2. Оперативная память –  512 MБт.

3. СОМ порт.

4. Видеоадаптер – SVGA.

5. Цветной монитор.

6. Наличие свободного дискового пространства не менее 1 ГБт.

Также необходимо наличие операционной системы Windows 98/2000/ХР и выше.

10.3. Запустите программу Setup.exe на диске с ПО. Следуйте указаниям этой программы, отвечайте на ее вопросы. После завершения установки,  ПО для ИВЭ-50 будет доступно также в меню Пуск/Программы/ASC manager.

10.4. Установка драйвера для интерфейса ИНТ-6 и кабеля связи КСВ10.

Установка драйвера особенностей не имеет. Все необходимые файлы находятся в каталоге "drivers" компакт-диска из комплекта поставки. На компьютер будет установлено два устройства – USB Serial converter и USB Serial Port (COMx), где х – номер СОМ порта. Назначенный номер можно узнать и изменить в "Диспетчере устройств" следующим образом: выделить строку Serial Port  (COMx) и через меню "Действие" – "Свойства" на закладке «Port Settings» нажать кнопку «Advanced». Отобразится окно, где можно изменить номер СОМ порта, присвоенный интерфейсу.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1. Упакованный Комплекс может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

11.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

11.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

11.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

11.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

11.6. Условия транспортирования Комплекса в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

11.7. Хранение Комплекса должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

# 12. УТИЛИЗАЦИЯ

# 12.1. Комплекс не содержит компонентов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

12.2. Методы утилизации и проводимые мероприятия по подготовке и отправке Комплекса на утилизацию соответствуют требованиям, предъявляемым к электронным изделиям общепромышленного назначения.

# 12.3. Комплекс для утилизации демонтируется и разделяется на составные части в соответствии с требованиями местных перерабатывающих вторичное сырьё предприятий.

# 13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие Комплекса требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, перечисленных в п 2.

Гарантийный срок эксплуатации Комплекса 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

13.2. При обнаружении неисправности прибора в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки прибора предприятию-изготовителю по адресу:

614990, г. Пермь Комсомольский пр., 34 к. 208

или авторизованному представителю. Перечень представителей можно узнать на официальном сайте предприятия www.v-1336.ru

коммерческий отдел: (342) 219-61-34, 219-60-79, 212-74-93;

производственный отдел: (342) 213-29-28;

конструкторский отдел: (342) 290-55-00;

отдел сервисного обслуживания (342) 240–38–27

факс: (342) 212-97-65

Дата ввода в эксплуатацию:             _________________________________

____________________                   _________________________________

подпись                                                                Ф.И.О.

# Приложение 1.

Таблица коэффициентов пересчёта значений силы на неподвижном конце каната в значение,  индицируемые на табло (вес на крюке).

| Количество подвижных роликов талевой системы (n) | Коэффициент пересчета (2n) | Предельное значение силы на неподвижном конце каната, тс | Значение веса на крюке, тс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 2 4 6 8 10 12 | 10,20,30 10,20,30 10,20,30 10,20,30 10,20,30 10,20,30 | 20,40,60 40, 80,120 60 ,120,180 80,160. 240 100,200,300 120,240,360 |

Примечание. При меньших значениях номинальной силы на неподвижном конце каната величина номинального веса на  крюке  подъёмника определяется как произведение номинальной силы на неподвижном конце каната и коэффициента пересчёта, равного 2n.

# В Н И М А Н И Е !!!

1. При смене положения датчика силы ИВЭ-50-2 на канате показания могут измениться на величину до 10 % от прежних. В каждом случае смены положения датчика необходимо выполнить установку нуля (см. п. 8.2)

# Приложение 2.

Протокол поверки канала веса на крюке №____

Тип ИВЭ-50

Заводской № прибора

Тип датчика

Заводской № датчика

Максимальная нагрузка

подъемного агрегата

Диаметр каната

Разрывная машина

(тип, класс точности)

Число подвижных роликов

талевой системы

Таблица №__

| Показания разрывной машины, Р, тс | Р х 2n, тс | Показания индикатора, тс | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( тс | ( % |
|  |  | нагр. | разгр. | нагр. | разгр. | нагр. | разгр. |

Поверка произведена в соответствии с методикой поверки 1336.72.00.01 МП.

Результаты поверки

Основная приведенная погрешность  ±

Заключение по результатам поверки

годен(не годен)

Дата поверки

Государственный поверитель

Протокол поверки канала веса на крюке №____

Тип ИВЭ-50

Заводской № прибора

Тип датчика

Заводской № датчика

Максимальная нагрузка

подъемного агрегата

Диаметр каната

Разрывная машина

(тип, класс точности)

Число подвижных роликов

талевой системы

Таблица №__

| Показания разрывной машины, Р, тс | Р х 2n, тс | Показания индикатора, тс | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( тс | ( % |
|  |  | нагр. | разгр. | нагр. | разгр. | нагр. | разгр. |

Поверка произведена в соответствии с методикой поверки 1336.72.00.01 МП.

Результаты поверки

Основная приведенная погрешность  ±

Заключение по результатам поверки

годен(не годен)

Дата поверки

Государственный поверитель

Протокол поверки канала веса на крюке №____

Тип ИВЭ-50

Заводской № прибора

Тип датчика

Заводской № датчика

Максимальная нагрузка

подъемного агрегата

Диаметр каната

Разрывная машина

(тип, класс точности)

Число подвижных роликов

талевой системы

Таблица №__

| Показания разрывной машины, Р, тс | Р х 2n, тс | Показания индикатора, тс | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( тс | ( % |
|  |  | нагр. | разгр. | нагр. | разгр. | нагр. | разгр. |

Поверка произведена в соответствии с методикой поверки 1336.72.00.01 МП.

Результаты поверки

Основная приведенная погрешность  ±

Заключение по результатам поверки

годен(не годен)

Дата поверки

Государственный поверитель

Протокол поверки канала веса на крюке №____

Тип ИВЭ-50

Заводской № прибора

Тип датчика

Заводской № датчика

Максимальная нагрузка

подъемного агрегата

Диаметр каната

Разрывная машина

(тип, класс точности)

Число подвижных роликов

талевой системы

Таблица №__

| Показания разрывной машины, Р, тс | Р х 2n, тс | Показания индикатора, тс | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( тс | ( % |
|  |  | нагр. | разгр. | нагр. | разгр. | нагр. | разгр. |

Поверка произведена в соответствии с методикой поверки 1336.72.00.01 МП.

Результаты поверки

Основная приведенная погрешность  ±

Заключение по результатам поверки

годен(не годен)

Дата поверки

Государственный поверитель

# Протокол калибровки канала момента на ключе

(при использовании датчика ДМ1)

# Таблица №__

# Показания индикатора (при токе 4 мА) Мк ________ (кН·м)

# Показания индикатора (при токе _____ мА) Мк (низкая передача) "НП" __________ (кН·м)

# Мк (высокая передача) "ВП" _________ (кН·м)

# Датчик давления в составе ДМ1 ________________________________

Гидросистема ключа:

| Давление, МПа | Момент, кН·м |
| --- | --- |
|  | НП | ВП |

# Дата калибровки _________________________________

# Поверитель ______________________________________

# Таблица №__

# Показания индикатора (при токе 4 мА) Мк ________ (кН·м)

# Показания индикатора (при токе _____ мА) Мк (низкая передача) "НП" __________ (кН·м)

# Мк (высокая передача) "ВП" _________ (кН·м)

# Датчик давления в составе ДМ1 ________________________________

Гидросистема ключа:

| Давление, МПа | Момент, кН·м |
| --- | --- |
|  | НП | ВП |

# Дата калибровки _________________________________

# Поверитель ______________________________________

# Протокол калибровки канала момента на ключе

(при использовании датчика ДМ1)

# Таблица №__

# Показания индикатора (при токе 4 мА) Мк ________ (кН·м)

# Показания индикатора (при токе _____ мА) Мк (низкая передача) "НП" __________ (кН·м)

# Мк (высокая передача) "ВП" _________ (кН·м)

# Датчик давления в составе ДМ1 ________________________________

Гидросистема ключа:

| Давление, МПа | Момент, кН·м |
| --- | --- |
|  | НП | ВП |

# Дата калибровки _________________________________

# Поверитель ______________________________________

# Таблица №__

# Показания индикатора (при токе 4 мА) Мк ________ (кН·м)

# Показания индикатора (при токе _____ мА) Мк (низкая передача) "НП" __________ (кН·м)

# Мк (высокая передача) "ВП" _________ (кН·м)

# Датчик давления в составе ДМ1 ________________________________

Гидросистема ключа:

| Давление, МПа | Момент, кН·м |
| --- | --- |
|  | НП | ВП |

# Дата калибровки _________________________________

# Поверитель ______________________________________

# Протокол калибровки канала момента на ключе

с использованием датчика ИВЭ-50-1.

# Номер таблицы ___

| Показания разрывной машины, Р, тс | Расчетный момент Р х 1м, кН·м | Показания прибора, кН·м | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( кН·м | ( % |

Заводской номер датчика	        	 ___________________________

Номинальная сила 		____________________________

Разрывная машина (тип, класс точности)	____________________________

# Результаты калибровки

# Основная приведенная погрешность  ±  ______________________________

# Дата калибровки ___________________________________________________

# Поверитель ______________________________________

# Протокол калибровки канала момента на ключе

с использованием датчика ИВЭ-50-2.3.

# Номер таблицы ___

| Показания разрывной машины, Р, тс | Расчетный момент Р х 1м, кН·м | Показания прибора, кН·м | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( кН·м | ( % |

Заводской номер датчика	               ___________________________

Номинальная сила натяжения каната              ____________________________

Диаметр каната                                    	      ____________________________

Разрывная машина (тип, класс точности)	      ____________________________

# Результаты калибровки

# Основная приведенная погрешность  ±  ______________________________

# Дата калибровки ___________________________________________________

# Поверитель ______________________________________

Приложение 3.

Рис.1. Схема включения оборудования для калибровки канала момента на ключе при использовании датчика ДМ1.

Приложение 4.

Применение кабелей выносного табло.

КТБ2 L=15 м* КТБ1 L=15 м* КТБ2 L=8,5 м* КТБ2 L=8,5 м* КТБ2 L=8,5 м* КТБ1 L=8,5 м* КТБ1 L=15 м* КТБ4 L=8,5 м* КТБ1 L=15 м* КТБ3 L=8,5 м* КТБ1 L=15 м* КТБ3 L=8,5 м* КТБ1 L=15 м* КТБ3 L=8,5 м* КТБ1 L=15 м* КТБ3 L=8,5 м* КТБ1 L=15 м* КТБ4 L=8,5 м*

14. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

rev. 21jun12

# Footnotes

зависит от интенсивности работ (частоты изменения технологических параметров)

# Text boxes

ТБ-1

ТБ-4 или ТБ-7

ТБ-1

ТБ-11

ТБ-4  ТБ-7

ТБ-11

ТБ-12

ТБ-1

ТБ-4

ТБ-12

ТБ-12

ТБ-7

ТБ-8

ТБ-7

ТБ-4

ТБ-8

ТБ-1

ТБ-8

ТБ-4  ТБ-7