РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАО "Предприятие В-1336"

И Н Д И К А Т О Р   В Е С А   Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й

И В Э - 5 0

(модель 07.16-21G)

Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу

1336.94.00.00-21 РЭ

Пермь

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание и работа изделия ..........................………. 3

2. Технические характеристики .....………....................4

3. Состав изделия ...........................................……..……6

4. Устройство и работа .......................................…….... 7

5. Средства обеспечения взрывозащищённости.……..18

6. Указания мер безопасности ..........................……….18

7. Подготовка к работе .......................................……....19

8. Порядок работы .............................................………..22

9. Техническое обслуживание и ремонт ...........…….…27

10. Программное обеспечение ...........................……….36

11.Транспортирование и хранение...................………..36

12.Утилизация…………………………………………..37

13.Гарантийные обязательства .........................………..37

Приложения. Таблица коэффициентов пересчета и

форма протокола поверки...................................……....38 -51

14.Особые отметки .............................................………52

Индикатор веса электронный ИВЭ-50 (далее в тексте - прибор) предназначен для применения во взрывоопасной зоне в качестве регистратора параметров технологических операций при проведении геологоразведочных работ, всех видов буровых работ, капитального и подземного ремонта скважин в нефтяной и газовой промышленности и других отраслях народного хозяйства.

К эксплуатации прибора допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, выполняющие требования данного руководства.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.

1.1. Прибор предназначен для измерения и регистрации следующих параметров:

- давления в манифольде;

- плотности и температуры;

- текущего расхода жидкости;

- суммарного расхода жидкости;

Прибор позволяет:

- индицировать значения перечисленных выше параметров на цифровых и шкальных индикаторах, расположенных в приборе ИВЭ-50-П и выносных табло;

- сигнализировать о превышении предельных значений параметров, которые могут быть установлены в зависимости от характера выполняемой работы и типа буровой установки (звуковая и световая сигнализация);

- выбирать тип данных выводимых на цифровые индикаторы;

- устанавливать яркость свечения табло;

- устанавливать коды бригады, места работы и характера выполняемой работы для записи их в архив данных;

- автоматически регистрировать максимальные значения параметров и время их измерения в электронном блоке памяти;

- передавать полученную информацию в ПЭВМ для создания базы данных;

- вести подсчет количества спускоподъемных операций за час, смену, год и т.д., а также учитывать время простоев бригады;

- устанавливать нулевое значение веса на крюке, что дает возможность выборки натяжения каната, соответствующего весу талевого блока;

- устанавливать режим компенсации веса колонны (при проведении ловильных работ)

- просмотреть на экране ПЭВМ графики изменения параметров в реальном масштабе времени.

1.2. Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды датчика силы от 223 К до 323 К (от минус 50 °С до +50 °С);

- температура окружающей среды прибора, остальных датчиков и выносных табло от 233 К до 323 К (от -40°С до +50 °С).

- относительная влажность воздуха до 98%, при 298 К (25°С);

Индикатор веса предназначен для эксплуатации на передвижных или стационарных перевозимых установках, не работающих на ходу и, в части воздействия механических факторов внешней среды, относится к группе условий эксплуатации М18 по ГОСТ 17516-72.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон измерения давления, кгс/см2					0..250

2.2. Диапазон измерения плотности жидкости, г/см3				0..3

2.3. Диапазон измерения температуры жидкости, (С				0..100

2.4. Диапазон измерений текущего расхода жидкости, л/с

2.5. Минимальный регистрируемый индикатором интервал времени, с	1

2.6. Период измерения значений каналов, не более, с					0.1

2.7. Время срабатывания реле, не более, сек                                                     0,1

2.8. Количество  таблиц калибровки, на канал					8

2.9. Среднее количество хранимой информации,

суток непрерывной работы							50

2.10. Время готовности индикатора к работе, не более, мин 			1

2.11. Параметры электрического питания индикатора:

- напряжение постоянного тока, В				           		15-32

- потребляемая мощность, не более, Вт					40

2.12. Параметры электрического питания интерфейса:

- напряжением переменного тока, В					198-242

- потребляемая мощность, не более, Вт					15

- частота, Гц					50(1

2.13. Диапазон рабочих температур, (С: 					от -40 до +50

2.14. Относительная влажность воздуха при +25 (С не более, %		98

2.15. Габаритные размеры не более, мм:

- прибора ИВЭ-50-П					260 х 170 ( 75

- установки контроля параметров жидкости			1110(810(415

- выносного табло ТБ-2.5					620 х 280 х 195

- переносного блока памяти ПБП-3					90 х 60 х 30

- интерфейса ИНТ-6					65 х 80 х 170

2.16. Масса не более, кг:

- прибора ИВЭ-50-П				3

- выносного табло ТБ-2.5				12

- установки контроля параметров жидкости			110

- переносного блока памяти ПБП-3				0,1

- интерфейса ИНТ-6				0,7

2.17. Индикаторы в упаковке при транспортировании выдерживают

без повреждения:

- транспортную тряску с макс. ускорением 30 м/с(

при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же

ускорением в течение, ч				2

- температуру окружающей среды (С 				от -50 до +50

- относительная влажность при +35 (С не более, %		98

2.18. Средняя наработка на отказ не менее, ч				10000

2.19. Значение вероятности безотказной работы за 1000 часов		0.95

2.20. Срок службы**, лет							10

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Состав индикатора веса электронного может включать различные составные части из приведенных в таблице 1  в соответствии с контрактом (договором) на поставку.

Таблица 1.

| № | Наименование | Децимальный номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ИВЭ-50-П (модель 07.16-21G) | 1336.94.00.00-21 |
| 2. | Кабель питания прибора КП3 (=24В) L=1,2 – 1,5 м* | 1336.150.00.00 |
| 3. | Установка контроля параметров жидкости УКПЖ-2 | 1336.423311.002 |
| 4. | Кабель УКПЖ-2 | 1336.685611.040 |
| 5. | Табло выносное ТБ-2.5 | 1336.426468.005 |
| 6. | Кабель табло выносного КТБ2 | 1336.103.00.00-01 |
| 7. | Кабель токового выхода КТВ2 | 1336.120.18.00 |
| 8. | "Индикатор веса электронный ИВЭ-50 (модель 07.16-21G). Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу" | 1336.94.00.00-21РЭ |
| 9. | Упаковочная тара |  |
|  | Сопутствующие принадлежности |  |
| 1. | Блок звуковой сигнализации (сирена) | 1336.42.00.00 |
| 2. | Переносной блок памяти ПБП-3 | 1336.95.00.00 |
| 4 | Интерфейс ИНТ-6 | 1336.148.00.00 |
| 5. | Кабель связи КСВ9 L = 1,2 – 1,5 м* | 1336.199.00.00 |
| 6. | Кабель связи КСВ10 L = 1,2 – 1,5 м* | 1336.426449.001 |
| 7. | Антенна GSM |  |
| 8. | Блок питания БП-24 с кабелем 40 м* | 1336.147.00.00 |
| 9. | Программное обеспечение (на CD) |  |

*  - допускается изменение длины кабеля по согласованию с ЗАО "Предприятие В-1336".

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Схема функциональная индикатора веса представлена на рис.1.

В нее входят следующие блоки:

- УКПЖ установка контроля параметров жидкости предназначена для  преобразования  давления, плотности, температуры и расхода жидкости  в электрический сигнал;

- ТБ табло выносное предназначено для индикации параметров, а также для сигнализации о превышении предельных значений (для работающих на устье скважины);

- ИБ искробезопасный блок, ограничивающий ток в цепях питания датчика и выносного табло до взрывобезопасных значений;

- У усилитель, предназначенный для усиления сигнала датчиков до уровня, необходимого для работы контроллера;

- КОН контроллер, обеспечивающий функции управления процессом измерений и обработки данных при записи информации. Контроллер включает аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор, таймер, схемы управления индикацией и клавиатурой;

- БП низковольтный блок питания выполнен на основе импульсного стабилизатора, подключается к бортовой сети агрегата =24В через выключатель "ВКЛ" и предохранитель;

- БУ блок управления, предназначенный для визуального наблюдения за изменением параметров, световой сигнализации о превышении предельных значений параметров, а также ввода значений с помощью клавиатуры;

- ПБ  пульт бурильщика предназначен для ввода момента касания забоя буровым инструментом;

- ПБП переносной блок памяти предназначен для переноса данных из прибора в ПЭВМ;

- ЗС звуковая сигнализация предназначена для подачи звукового сигнала при превышении предельных значений;

- ТС формирователь стандартного токового сигнала 4..20 мА;

- БЛ электромагнитное реле предназначено для включения в цепь блокировки исполнительного механизма лебедки подъемного агрегата;

- ИНТ интерфейс, предназначен для ввода данных с ПБП в персональную электронную вычислительную машину (ПЭВМ);

Рис.1 Функциональная схема ИВЭ-50

4.2. Установка контроля параметров жидкости УКПЖ-2 состоит из отрезка трубопровода со смонтированными на нем счетчиком-расходомером массовым Элметро-Фломак и датчиком давления ИВЭ-50-3. Счетчик-расходомер измеряет массовый и объемный расход жидкостей, их температуру и плотность. Для подключения к системе используются быстроразъемные соединения типа БРС2".

Рис.2. Внешний вид установки контроля параметров жидкости УКПЖ-2.

4.3. Прибор ИВЭ-50-П предназначен для усиления сигнала, поступающего с датчиков, преобразования этого сигнала в цифровую форму для индикации, а также записи в память и передачи в ПБП или ПЭВМ. Прибор состоит из следующих функциональных узлов: ИБ, У, КОН, БП. Прибор устанавливается вне взрывоопасной зоны.

Конструктивно прибор состоит из корпуса и крышки, соединенных между собой через резиновое уплотнительное кольцо. На задней части корпуса имеются пластина с двумя отверстиями для крепления прибора. На крышке корпуса установлены элементы управления: клавиатура, выключатель питания, предохранитель, разъем "СВЯЗЬ", а также светодиодные индикаторы встроенного модема GPRS связи.

Клавиатура состоит из 10 цифровых (от 0 до 9) кнопок и 6 функциональных: "MENU", "ENTER", "SHIFT", "C", "←","→". Клавиатура предназначена для управления прибором через функции установок, перечисленных в таблице 2, а также изменения режима индикации (таблица 3).

Для входа в меню функций прибора необходимо нажать кнопку "MENU". Далее выбор функции осуществляется кнопками  "(" и "(" либо вводом кода функции (табл. 3). Вход в функцию (просмотр и изменение текущего значения параметра) осуществляется кнопкой "ENTER", при этом десятичная точка в значении параметра начинает мигать. Значения параметров всех функций вводятся цифровыми кнопками (0 – 9). Для ввода цифры после десятичной точки используется сочетание кнопки "SHIFT" с цифровыми кнопками. Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру. Кнопка "MENU" отменяет изменение параметра. Для сохранения вновь введенного значения необходимо нажать кнопку "ENTER". Возврат в основной режим или выход из подфункции – кнопкой "MENU". Сочетание кнопки "MENU" с кнопкой "С" – возврат в основной режим, минуя подфункции.

Все установленные значения запоминаются в памяти и сохраняются после выключения питания прибора. Функции прибора ИВЭ-50-П делятся на: общедоступные, защищенные PIN1-кодом и защищенные PIN2-кодом. Вход в общедоступные функции выполняется при эксплуатации прибора на объекте, во время работы бригады. Функции, защищенные PIN1-кодом, предназначены для работников службы КиП и применяются для подготовки прибора к эксплуатации. Функции, защищенные PIN2-кодом, предназначены для калибровки прибора. При вводе PIN2-кода становятся доступны функции, защищенные PIN1-кодом. Для ввода PIN1-кода необходимо при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "1" (для PIN2-кода – "ENTER" + "MENU" + "2"), а затем четырехзначный код.

По умолчанию (при выпуске с предприятия-изготовителя) значения PIN1-кода и PIN2-кода равны 1336.

Формирователь токового сигнала обеспечивает стандартный линейный выходной сигнал, пропорциональный изменению значения выбранного канала от нуля до установленного аварийного предельного значения (функция У.-А.З. прибора).

Цифровые и шкальные индикаторы прибора ИВЭ-50-П предназначены для:

- индикации значений параметров (см. табл. 2);

- индикации названий функций прибора и их состояния (см. табл. 3);

- световой сигнализации при превышении установленного предельного значения.

Четырехразрядный цифровой индикатор прибора ИВЭ-50-П собран на светодиодных семисегментных матрицах красного свечения. Размеры знаков соответствуют расстоянию наблюдения до 5 м. Светодиоды размещаются на черном фоне, что создает оптимальные условия для работы глаз (выше острота зрения, меньше утомление).

Шкальный индикатор прибора ИВЭ-50-П содержит 50 светодиодов. Свечение всех светодиодов шкалы соответствует моменту, равному установленному предельному значению (функция У.-П.З. см. табл.3). Так как предельное значение можно установить любым в рабочем диапазоне, то цена деления шкального индикатора будет переменной и равной 1/50 предельного значения.

Электромонтаж прибора выполнен на трех печатных платах, за исключением элементов, размещенных на панели и корпусе, монтаж которых осуществляется проводом. На корпусе нанесена маркировка прибора по взрывозащите: "ЕxibIIA в комплекте ИВЭ-50", а также маркировочные данные.

Общее количество секций выносных табло не более четырех.

Возможно подключение двух устройств блокировки (реле блокировки 1 и 2);

ВНИМАНИЕ!

На ввод PIN-кода имеется ограничение – десять попыток, после чего установленный код становится недействительным. Для его восстановления необходимо обратиться на предприятие-изготовитель.

В таблице 2 приведено соответствие обозначений канала на цифровых индикаторах прибора технологическому параметру.

Таблица 2.

| Обозначение канала в приборе | Параметр |
| --- | --- |
| Н--1 | Давление в манифольде |
| Н--2 | Плотность |
| Н--3 | Температура |
| Н--4 | Текущий расход |
| Н--5 | Суммарный расход |
| Н--6 | Время работы |

4.4. Выносное табло ТБ-2.5 предназначено для одновременной индикации пяти параметров, устанавливается на  площадке бурильщика буровой вышки в удобном для визуального наблюдения месте. Крепления табло осуществляется с помощью четырех болтов через четыре проушины в корпусе табло. Табло состоит из литого алюминиевого корпуса и крышки, соединенных между собой винтами через резиновое уплотнение. На корпусе табло укреплен светозащитный козырек.

С лицевой стороны табло имеет пять герметичных смотровых окон, закрытых защитным оргстеклом. В смотровых окнах расположены блоки индикации (секции). В нижней торцевой части корпуса имеется разъем для подключения кабеля связи с прибором и клемма заземления, а также шильдик с маркировкой табло по взрывозащите "1ЕxibIIAТ5 в комплекте ИВЭ-50".

На незадействованные выходные разъемы проходных табло и разъемы "ТАБЛО" прибора должна быть установлена заглушка.

(а)  (б)  (в) (г)

Рис. 5. Внешний вид: а – прибора  ИВЭ-50-П, б – табло выносное ТБ-2.5,

в – интерфейса ИНТ-6; г – переносного блока памяти ПБП-3.

4.5. Переносной блок памяти (ПБП-3) конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе из двух частей, к которым крепится печатная плата с радиоэлементами и разъемом для подсоединения к прибору ИВЭ-50 или интерфейсу. ПБП предназначен для считывания информации с прибора ИВЭ-50-П и доставки ее к месту установки ПЭВМ. Работа ПБП индицируется светодиодами, расположенными на корпусе, следующим образом: "Готов" – операции не производятся (допускается отсоединение); "Прием" – считывание данных с прибора; "Передача" – считывание данных в ПЭВМ; "Сервис" – индицирует процесс стирания флэш памяти или тестовый режим. Все переносные блоки памяти взаимозаменяемы. Переносной блок памяти может считывать информацию, как в полном объеме, так и с момента последнего считывания (режимы "Все данные" – символ "" и "Пополнение" – символ "" задаются с помощью переключателя).

После записи информации в ПБП он доставляется к месту установки ПЭВМ и подключается к разъему интерфейса.

4.6. Интерфейс конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе из двух П-образных пластин, к которым крепится печатная плата с радиоэлементами и разъемом для соединения с ПБП. На одной стороне корпуса установлен тумблер " Сеть", предохранитель и светодиод, сигнализирующий о включенном питании.

На противоположной стороне корпуса имеются два отверстия, через которые выведены кабель питания с вилкой для подключения к сети 220В переменного тока и жгут с 9-контактной розеткой для подключения к последовательному каналу ПЭВМ типа IBM PC.

4.7. Программное обеспечение для обработки информации на ПЭВМ полученной с ИВЭ-50-П содержится на диске.

Таблица 3.

| Показания индикаторов | Назначение | Доступ |
| --- | --- | --- |
| У.-П.З. | Установка предельного значения | Общедоступно |
| У.-НЕ. | Установка кода месторождения | Общедоступно |
| У.-НУ. | Установка кода куста | Общедоступно |
| У.-СН. | Установка кода скважины | Общедоступно |
| У.-РА. | Установка кода работы | Общедоступно |
| ПР.-Б. | Проверка реле блокировки и звуковой сигнализации | Общедоступно |
| У.-З.З. | Установка значения запоминания индикации | PIN1-код PIN2-код |
| У.-С.А | Установка сетевого адреса | PIN1-код PIN2-код |
| У.-С.С. | Установка скорости связи | PIN1-код PIN2-код |
| У.-ВР. | Установка даты и времени | PIN2-код |
| У.-Н.З. | Установка корректирующего коэффициента | PIN1-код PIN2-код |
| У.-БР. | Установка кода бригады | PIN1-код PIN2-код |
| У.-П.З. | Установка предельного значения по каналам* | PIN1-код PIN2-код |
| УС.-О. | Установка нуля по каналам* | PIN1-код PIN2-код |
| У.-А.З. | Установка аварийного предельного значения по каналам* | PIN1-код PIN2-код |
| УС.А.0. | Вкл/Выкл автоустановки нуля* | PIN1-код PIN2-код |
| У.-Сп. | Установка номера калибровочной таблицы* | PIN1-код PIN2-код |
| Н.-Р.П. | Настройка реле звуковой сигнализации/блокировки для предельного значения* | PIN1-код PIN2-код |
| Н.-Р.А. | Настройка реле звуковой сигнализации/блокировки для аварийного значения* | PIN1-код PIN2-код |
| У.-С.З. | Установка кода защиты связи | PIN2-код |
| Н.ПАН. | Настройка индикаторов выносных табло | PIN2-код |
| Р.-ПО. | Режим калибровки по точкам | PIN2-код |
| Н.СЕН. | Настройка типа датчика | PIN1-код PIN2-код |
| ооо1 | Изменение PIN1-кода | PIN1-код PIN2-код |
| ооо2 | Изменение PIN2-кода | PIN2-код |
| Б.ПАН. | Блокировка кнопок выносных табло | PIN2-код |

* В функциях, имеющих возможность настройки параметров по каналам, приняты обозначения, приведенные в табл. 2.

5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

В связи с тем, что датчики и выносные табло расположены во взрывоопасной зоне, а прибор ИВЭ-50-П за пределами взрывоопасной зоны, исполнение датчиков, выносного табло и функциональных узлов прибора, обеспечивающих искробезопасность, соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.10-99. Остальная часть электронного индикатора веса выполнена в общепромышленном исполнении.

Взрывобезопасность датчиков и выносных табло обеспечивается схемными решениями, которые ограничивают ток до искробезопасных параметров.

Реализация этих решений обеспечивается выполнением следующих требований:

1. Ток питания датчика и выносного табло до искробезопасных значений тока ограничивается:

а) токоограничивающими резисторами платы контроллера прибора;

б) электронными барьерами искрозащитного блока платы питания и согласования;

а напряжение стабилизатором.

2. Искрозащитный блок является неразборным и залит компаундом.

3. Цепи, связывающие диагональ датчика с усилителем имеют также токоограничивающие резисторы.

4. В печатных платах печатные проводники искробезопасных цепей, гальванически связанные с искроопасными цепями, отделены печатным экраном шириной не менее 1,5 мм.

5. Искробезопасные жгуты разделены относительно искроопасных и выполнены проводом с изоляцией синего цвета.

6.  Гальваническая развязка между искробезопасными цепями прибора и цепями для подключения блокировки и звуковой сигнализации обеспечивается использованием реле (90.37.47-10), у которого обмотка изолирована от контактных групп.

Фрикционная искробезопасность обеспечивается использованием в наружных деталях оболочек легких сплавов с содержанием магния менее 7% в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99.

Электростатическая искробезопасность обеспечивается отсутствием в наружных частях оболочки деталей из пластмасс свыше 400 см2 согласно требованиям ГОСТ Р 51330.0-99. Температура нагрева элементов и соединений табло и датчика не превышает +100 (С при температуре окружающей среды +50 (С.

Сохранение параметров искробезопасных цепей при монтаже и эксплуатации обеспечивается проверками предприятия-изготовителя и выполнением требований инструкции по эксплуатации.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. К эксплуатации индикатора веса допускаются лица, ознакомившиеся с руководством по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Дополнительно необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации ПЭВМ.

6.2. В процессе эксплуатации необходимо руководствоваться требованиями следующих документов:

1. ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Официальное издание Госгортехнадзора России;

2. ГОСТ 51330.10-99 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". (Раздел 1 и 2);

3. Правил устройств электроустановок ПУЭ, (Глава 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах"). Москва. Энергоатомиздат, 1998;

4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 2003 г.

6.3. Условия и требования безопасной эксплуатации:

- Диапазон рабочих температур, (С:	 	          		от -40 до +50

- Относительная влажность воздуха

при +25 (С, не более %               				98

- напряжение переменного тока, В                    			220 (20

- напряжение потоянного тока, В					27 (3

- Максимальное значение превышения силы, после

снятия которой, сохраняются метрологические характеристики

датчика ИВЭ-50-2, не более, %					25

6.4. Не допускается эксплуатация датчиков при превышении верхнего предела измерений.

6.5. Для защиты от поражения электрическим током все ремонтные работы и профилактическое обслуживание проводить при отключенном питании.

6.6. Сохранение параметров искробезопасных цепей при монтаже и эксплуатации обеспечивается проверками предприятия-изготовителя и выполнением требований руководства по эксплуатации. Проверки производятся при выпуске из производства и после ремонта искробезопасного оборудования согласно ТУ.

6.7. Ремонт искробезопасного оборудования должен проводиться только специализированными организациями или на него должно быть получено согласование соответствующих органов.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

7.1. Осмотрите составные части индикатора веса и убедитесь в отсутствии механических повреждений и неисправностей.

7.2. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 1336.94.00.00-21РЭ.

7.3. Прибор и выносное табло установите таким образом, чтобы обеспечить удобство работы с органами управления, расположенными на передней панели прибора, а также визуальный контроль за показаниями индикаторов прибора и табло, как со стороны машиниста (бурильщика), так и рабочих, работающих на устье скважины. Прибор должен располагаться вне взрывоопасной зоны.

7.4. Подключите установку УКПЖ-2 к трубопроводу таким образом, чтобы направление потока жидкости совпадало с направлением стрелки.

7.5. Проверьте состояние разъемных соединений, целостности кабельных связей.

7.6. Подключите кабель установки к разъему "ДР", кабель выносного табло к разъему "ТАБЛО" прибора ИВЭ-50-П.

7.7. Проверьте напряжение бортовой сети подъёмного агрегата, которое должно находиться в пределах (20..28)В.

7.8. Подключите блок звуковой сигнализации к разъему "СИРЕНА" прибора ИВЭ-50-П.

7.9. Подключите кабель питания к разъему "=24В".

7.10. Установите выключатель питания на приборе в положение "Вкл."

# В Н И М А Н И Е !!!

Не допускается подключать минусовой провод кабеля питания прибора непосредственно на аккумулятор, минуя выключатель "массы" подъемного агрегата.

Запуск и остановку двигателя агрегата производить при выключенном приборе.

При монтаже и эксплуатации ИВЭ-50 не допускается попадание воды и грязи в соединительные разъемы. При работе прибора, температура в кабине подъемного агрегата должна соответствовать рабочему диапазону температур, указанному в разделе 2.

Подключение выносных табло производить при выключенном приборе.

Рис. 6. Схема подключения прибора ИВЭ-50-П модель 07.16-21G.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

8.1. Выдержать во включенном состоянии 1 минуту.

8.2. После первого монтажа на агрегат необходимо произвести выбор соответствующей таблицы калибровки каналов. Для этого необходимо ввести PIN1-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "1", затем цифры кода). Затем войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать   "У.-Сп." и нажать кнопку "ENTER". На табло появится номер канала (см. табл. 2), необходимо выбрать нужный канал и нажать кнопку "ENTER". На табло появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп.-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER". Номера таблиц также перебираются с помощью стрелок "←" и "→", при этом мигание тире перед номером таблицы означает, что таблица пуста (недействительна) и ее выбор невозможен. Аналогично необходимо произвести выбор таблицы для остальных каналов.

Если прибор не имеет заполненных (действительных) таблиц, то значение канала будет отображаться без десятичной точки.

8.3. Для ввода аварийного предельного значения параметра необходимо ввести PIN1-код (см. выше), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-А.З." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала (см. табл. 2). Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести нужное значение и нажать "ENTER" для его сохранения. Аналогичным образом необходимо ввести значения текущего предельного значения каналов ("У.-П.З.")

8.4. Для упрощенного ввода текущего предельного значения веса на крюке (без ввода PIN1-кода) можно войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-П.З." и нажать кнопку "ENTER". Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести нужное значение и нажать "ENTER" для его сохранения.

Текущее предельное значение ("У.-П.З.") не может быть установлено больше аварийного ("У.-А.З.")

8.5. Для настройки реле блокировки и звуковой сигнализации на работу по превышению предельного значения необходимо ввести PIN1-код (см. выше), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Н.-Р.П." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала (см. табл. 2) и нажать "ENTER". На табло появится ранее установленный режим включения реле. С помощью стрелок "←" и "→" выберите нужный режим:

| режим | Звуковая сигнализация | Реле блокировки 1 | Реле блокировки 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-00 | не включается | не включается | не включается |
| Р-01 | включается | не включается | не включается |
| Р-02 | не включается | включается | не включается |
| Р-03 | включается | включается | не включается |
| Р-04 | не включается | не включается | включается |
| Р-05 | включается | не включается | включается |
| Р-06 | не включается | включается | включается |
| Р-07 | включается | включается | включается |

Аналогичным образом настраивается работа реле блокировки и звуковой сигнализации по превышению аварийного значения с помощью функции Н.-Р.А.

При превышении текущего предельного значения (значение У.-П.З.) любого из каналов сработает световая сигнализация (мигание всех светодиодных индикаторов с частотой 1 Гц).

Внимание! Режим работы звуковой сигнализации (сирены) – прерывисто-кратковременный. Длительное (более 30 сек) удержание во включенном состоянии может привести к выходу ее из строя.

8.6. При необходимости, можно инвертировать работу реле блокировки. Инверсия подразумевает включение реле при нормальной работе и выключение при достижении предельных значений. Настройка инверсии срабатывания реле производится с помощью функции Н.-Р.Н. Вход в функцию и выбор канала аналогичны работе с функциями Н.-Р.А. и Н.-Р.П. (см. п. 8.7.). Далее необходимо выбрать режим инверсии:

| режим | Звуковая сигнализация | Реле блокировки 1 | Реле блокировки 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-00 | не инвертируется | не инвертируется | не инвертируется |
| Р-01* | инвертируется | не инвертируется | не инвертируется |
| Р-02 | не инвертируется | инвертируется | не инвертируется |
| Р-03* | инвертируется | инвертируется | не инвертируется |
| Р-04 | не инвертируется | не инвертируется | инвертируется |
| Р-05* | инвертируется | не инвертируется | инвертируется |
| Р-06 | не инвертируется | инвертируется | инвертируется |
| Р-07* | инвертируется | инвертируется | инвертируется |

При этом надо иметь в виду, что, если в соответствии с выбранным режимом функций Н.-Р.А. и Н.-Р.П. реле не должно включатся, то инверсия не окажет на его работу никакого влияния.

Обратите внимание! В режимах, отмеченных "*" будет происходить включение сирены в нормальных условиях.

8.7. Для ввода кода месторождения необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-НЕ." и нажать кнопку "ENTER". Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести код и нажать "ENTER" для его сохранения. Аналогичным образом необходимо ввести коды куста, скважины и работы.

8.8. Удерживая нажатой кнопку "ENTER" и нажимая цифровые кнопки, можно выбрать один из режимов индикации прибора ИВЭ-50-П:

Таблица 4.

| установка | индикация | индицируемый параметр |
| --- | --- | --- |
| "ENTER" + "1" | РЕ-1 | Давление в манифольде |
| "ENTER" + "2" | РЕ-2 | Плотность |
| "ENTER" + "3" | РЕ-3 | Температура |
| "ENTER" + "4" | РЕ-4 | Текущий расход |
| "ENTER" + "5" | РЕ-5 | Суммарный расход |
| "ENTER" + "8" | РЕ-8 | Время работы |
| "ENTER" + "9" | РЕ-9 | Текущее время |

* - установка с помощью кнопок "ENTER" + "←" или "→"

8.9. Удерживая нажатыми кнопки "ENTER"+"SHIFT" и нажимая "←" и "→", можно выбрать необходимую яркость свечения индикаторов прибора.

8.10. Приступить к выполнению работ на скважине.

8.11. Если температура окружающей среды опускается ниже нуля градусов, необходимо включать подогрев установки к сети =24В с помощью кабеля питания КП3.

8.12. По окончании работ необходимо перевернуть  установку УКПЖ-2 для слива остатков жидкости.

8.13. Для обеспечения возможности сопряжения индикатора веса с другими устройствами связи (например, модемами), работающими на различных скоростях, предусмотрена функция установки скорости связи (У.-С.С.). Для установки скорости необходимо ввести PIN1-код (см. выше), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-С.С." и нажать кнопку "ENTER". Появится номер порта (П--Х, где Х - номер порта). Далее необходимо с помощью стрелок "←" и "→" выбрать нужное значение:

115.2 – 11520 бод;

57.6   – 57600 бод;

38.4   – 38400 бод;

19.2   – 19200 бод;

9.6     – 9600 бод;

2.4     – 2400 бод;

1.2     – 1200 бод и нажать "ENTER" для его сохранения.

8.14. Если значение сигнала любого канала выйдет за рамки рабочего диапазона (например, в случае обрыва кабеля или выхода датчика из строя), то на индикаторах будет отображаться "0.0.0.0.".

8.15. Предусмотрена возможность подключения внешнего блока радиосвязи (приобретается отдельно), который подключается к разъему "СВЯЗЬ". Для работы с блоком необходимо установить скорость связи (указана в документации на блок) с помощью функции У.-С.С.

8.16. Для предупреждения несанкционированного (или случайного) изменения настроек прибора по радио каналу необходимо установить значение кода защиты связи (У.-С.З.) в прибор, а также  ввести его в настройках соединения в программе ASC Manager. При несовпадении этих кодов изменение данных или настроек будет невозможно.

8.17. Для установки даты и времени в приборе необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2", затем цифры кода), затем войти  в  меню  функций  прибора  (кнопка "MENU"),  с  помощью  стрелок  "←" и "→" выбрать "У.-ВР." и нажать кнопку "ENTER". На индикаторе появится текущие значения месяца и числа, корректируемое значение мигает. Переход между значениями производится с  помощью  стрелок  "←" и "→", ввод новых значений – с помощью цифровых кнопок клавиатуры. После ввода значений месяца и числа необходимо нажать кнопку "ENTER". На индикаторе появятся текущие значения минут и часов, которые корректируются аналогично. После нажатия кнопки "ENTER" на индикаторе появится значение года, корректируемое с помощью цифровых кнопок клавиатуры. По окончании корректировки необходимо нажать кнопку "ENTER".

8.18. При необходимости убедиться в работоспособности реле блокировок и звуковой сигнализации можно воспользоваться функцией ПР.-Б. Для этого необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "ПР.-Б." и нажать кнопку "ENTER". При этом кратковременно включатся все реле и звуковая сигнализация.

8.19. Во избежание случайного сбоя настроек выносных табло возможна блокировка кнопок с помощью функции "Б.ПАН.", которая имеет следующие значения: OFF – блокировка выключена; РЕ – заблокирована кнопка "РЕЖИМ"; FULL – заблокированы все кнопки.

Внимание! Не допускается использование ППУ для очистки выносных табло и датчиков!

Не допускается поднимать и переносить датчики, удерживая их за кабель (следует – только за корпус датчика).

Если во время работы температура в месте установки прибора опустилась ниже минус 40 (С, то в случае перерыва в работе бригады, рекомендуется оставлять прибор во включенном состоянии.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

9.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту индикатора веса ИВЭ-50 могут проводиться на предприятии-изготовителе, а также в службе КИП потребителя или у авторизованных региональных представителей.

В связи с тем, что индикаторы веса ИВЭ-50 являются техническими устройствами, эксплуатирующимися на опасных производственных объектах, техническое обслуживание и ремонт должны проводиться с учетом следующих требований к организациям и персоналу:

- авторизованные региональные представители должны иметь материально-техническое оснащение и персонал, соответствующий требованиям предприятия-изготовителя.  Обязательным документом, подтверждающим статус регионального представителя, является сертификат, выдаваемый предприятием-изготовителем;

- персонал организаций и подразделений, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт должен иметь квалификацию слесарей КИПиА не ниже 4 разряда.

В связи с постоянным усовершенствованием и модернизацией приборов рекомендуется периодическое прохождение обслуживающим персоналом курсов повышения квалификации на предприятии-изготовителе не реже одного раза в год.

9.2. Периодически и при необходимости проводится внешний осмотр составных частей индикатора веса, чистка внешних поверхностей от пыли и грязи, протирка стекол индикаторов мягкой ветошью, промывка контактов разъемов техническим спиртом.

9.3. Данные об эксплуатации, отказах, ремонтах индикатора веса должны регистрироваться потребителем в журнале эксплуатации, в который должны заноситься сведения о дате и объекте установки индикатора веса, обнаруженных неисправностях и методах их устранения.

9.4. После включения на табло прибора могут выводиться коды обнаруженных при самотестировании неисправностей или предупреждений (табл. 5). В случае возникновения критических  неисправностей прибор должен быть отправлен в службу КИП для проведения ремонта, калибровки с последующим предъявлением его для поверки органам государственной метрологической службы. В случае предупреждений возможно продолжение работы после нажатия любой кнопки.

Таблица 5.

| Показания табло прибора | Неисправность |
| --- | --- |
| Е – 01 | Выход из строя встроенной флэш-памяти | Критическая |
| Е – 02 | Ошибка работы с архивом | Критическая |
| Е – 03 | Ошибка работы с модулем дискретного ввода-вывода | Критическая |
| Е – 04 | Ошибка модуля x24 | Критическая |
| Е – 07 | В контроллер не загружен идентификационный номер | Предупреждение |
| Е – 08 | Загружены параметры по умолчанию | Предупреждение |
| Е – 09 | Сбой даты/времени | Предупреждение |
| Е – 10 | Не установлен код бригады | Предупреждение |
| Е – 11 | Испорчены данные в реестре параметров | Предупреждение |
| Е – 12 | Ошибка в структуре архива | Предупреждение |

9.5. Калибровка.

9.5.1. Калибровка каналов давления.

9.5.1.1. Выполнить подготовительные работы.

Присоединить прибор ИВЭ-50-П к источнику питания и калибратору токовой петли в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 3. Установить на приборе режим индикации калибруемого канала (см. п. 8.81). Установить требуемое для данного типа агрегата аварийное (У.-А.З.) и текущее (У.-П.З.) значение (см. п. 8.3., 8.4.).

9.5.1.2. Опробование.

При проведении опробования производится не менее трех циклов (уменьшение и увеличение тока). При этом проверяется дискретность отсчета по табло прибора.

9.5.1.3. Для входа в режим калибровки необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2"), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Р.-ПО." Затем выбрать номер канала (см. табл. 2) и нажать кнопку "ENTER". На табло появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER". Номера таблиц также перебираются с помощью стрелок "←" и "→", при этом мигание тире перед номером таблицы предупреждает, что таблица заполнена (действительна).

9.5.1.4. После этого на табло будут показываться значения канала, которые можно скорректировать.

Коррекция (ввод нужного значения) целой части (до десятичной точки) производится цифровыми кнопками (0 – 9). Для ввода дробной части значения (после десятичной точки) используется сочетание кнопки "SHIFT" с цифровыми кнопками. Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру в целой части значения ("SHIFT" + "С" – в дробной части значения). Кнопка "MENU" отменяет последнюю коррекцию значения. Для сохранения введенного значения (контрольной точки) необходимо нажать кнопку "ENTER".

Установить на калибраторе токовой петли значение тока 4 мА. Скорректировать нулевое  значение.

Установить на калибраторе токовой петли значение тока, соответствующее номинальному значению параметра. Ввести номинальное значение в единицах измерения этого параметра.

Для сброса всех точек таблицы необходимо нажать "ENTER" + "С". Для сохранения всех значений, установленных при калибровке необходимо при нажатой кнопке "SHIFT" нажать и отпустить кнопку "ENTER". При этом прибор выходит из режима калибровки.

9.5.1.5. Составить протокол соответствия показаний токового калибратора показаниям индикатора веса.

9.5.1.6. Датчики с токовым выходом взаимозаменяемы при условии соответствия параметров.

9.5.2. Калибровка канала суммарного расхода.

9.5.2.1. Для входа в режим калибровки необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2"), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Р.-ПО." Затем выбрать номер канала (см. табл. 2) и нажать кнопку "ENTER". На табло появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER". Номера таблиц также перебираются с помощью стрелок "←" и "→", при этом мигание тире перед номером таблицы предупреждает, что таблица заполнена (действительна).

9.5.2.2. После этого на табло будет показываться значение коэффициента (количество импульсов на литр), которое можно скорректировать.

Коррекция (ввод нужного значения) целой части (до десятичной точки) производится цифровыми кнопками (0 – 9). Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру. Кнопка "MENU" отменяет последнюю коррекцию значения. Для сохранения введенного значения необходимо нажать кнопку "ENTER".

Для сброса всех точек таблицы необходимо нажать "ENTER" + "С". Для сохранения всех значений, установленных при калибровке необходимо при нажатой кнопке "SHIFT" нажать и отпустить кнопку "ENTER". При этом прибор выходит из режима калибровки.

Для проверки работоспособности канала, необходимо присоединить прибор ИВЭ-50-П к источнику тока и генератору сигналов в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 3. Изменяя частоту генератора от 0 до 50 Гц наблюдать изменения показаний индикаторов прибора.

9.6. В случае сбоя в режиме индикации выносных табло необходимо обратиться на предприятие-изготовитель для получения инструкций по настройке (функция Н.ПАН).

10. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

10.1. Программное обеспечение (ПО) для индикатора веса ИВЭ-50 поставляется на компакт-дисках.

10.2. Рекомендуемые системные требования к ПЭВМ:

1. Центральный процессор – Pentium 4  2600 МГц.

2. Оперативная память –  512 MБт.

3. СОМ порт.

6. Наличие свободного дискового пространства не менее 1 ГБт.

Также необходимо наличие операционной системы Windows 98/2000/ХР и выше.

10.3. Запустите программу Setup.exe на диске с ПО. Следуйте указаниям этой программы, отвечайте на ее вопросы. После завершения установки,  ПО для ИВЭ-50 будет доступно также в меню Пуск/Программы/ASC manager.

10.4. Установка драйвера для интерфейса ИНТ-6 и кабеля связи КСВ10.

Установка драйвера особенностей не имеет. Все необходимые файлы находятся в каталоге "drivers" компакт-диска из комплекта поставки. На компьютер будет установлено два устройства – USB Serial converter и USB Serial Port (COMx), где х – номер СОМ порта. Назначенный номер можно узнать и изменить в "Диспетчере устройств" следующим образом: выделить строку Serial Port  (COMx) и через меню "Действие" – "Свойства" на закладке «Port Settings» нажать кнопку «Advanced». Отобразится окно, где можно изменить номер СОМ порта, присвоенный интерфейсу.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1. Упакованный индикатор веса может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

11.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

11.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

11.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

11.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

11.6. Условия транспортирования индикатора веса в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

11.7. Хранение индикатора веса должно соответствовать условиям 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

12.1. Индикатор веса не содержит компонентов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

12.2. Методы утилизации и проводимые мероприятия по подготовке и отправке индикатора веса на утилизацию соответствуют требованиям, предъявляемым к электронным изделиям общепромышленного назначения.

12.3. Индикатор веса для утилизации демонтируется и разделяется на составные части в соответствии с требованиями местных перерабатывающих вторичное сырьё предприятий.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие индикатора веса требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации индикатора веса 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

13.2. При обнаружении неисправности прибора в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки прибора предприятию-изготовителю по адресу:

614990, г. Пермь Комсомольский пр., 34 к. 208

или авторизованному представителю. Перечень представителей можно узнать на официальном сайте предприятия www.v-1336.ru

коммерческий отдел: (342) 219-60-20, 219-60-30, 212-74-93;

производственный отдел: (342) 213-29-28;

конструкторский отдел: (342) 290-55-00;

отдел сервисного обслуживания (342) 240–38–27

факс: (342) 212-97-65

Дата ввода в эксплуатацию:             _________________________________

____________________                   _________________________________

подпись                                                                Ф.И.О.

Приложение 1.

Протокол калибровки канала давления

Таблица №___

Показания индикатора веса (при токе 4 мА)  ________ (МПа)

Показания индикатора веса (при токе 20 мА) ________ (МПа)

Тип датчика	 ____________________________________

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Таблица №___

Показания индикатора веса (при токе 4 мА)  ________ (МПа)

Показания индикатора веса (при токе 20 мА) ________ (МПа)

Тип датчика	 ____________________________________

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Приложение 3.

Рис. 1. Схема включения оборудования для калибровки канала

давления.

14. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

rev.18jun13

# Footnotes

* -  зависит от интенсивности работ (частоты изменения технологических параметров)

** -  продление срока безопасной эксплуатации  индикатора веса  ИВЭ-50 возможно и осуществляется в порядке, предусмотренном  Положением о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 09.07.02 №43.