РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "Предприятие В-1336"

ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАНАТА

ДП-20.7

Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, паспорт

1336.402251.004ПС

Пермь

1. Назначение

Датчики ДП-20.7 предназначены для преобразования угловых перемещений барабана лебедки подъемного агрегата или буровой установки в двухфазный импульсный сигнал.

2. Технические характеристики.

2.1. Наибольшая частота вращения, не более, об/мин		1700

2.2. Напряжение питания, В						12

2.3. Потребляемый ток не более, мА				24

2.4. Разрешающая способность, импульсов на оборот	500

2.5. Разность фаз А и В, град.						90

2.3. Диапазон рабочих температур, (С				от -40 до +50

2.4. Относительная влажность воздуха при +25 (С,

не более, %								98

2.5. Габаритные размеры не более, мм				117х143x80

2.6. Масса, кг, не более							1,5

2.7. Уровень и вид взрывозащиты					1Exib IIА Т5 Gb

2.8. Параметры искробезопасных цепей

- напряжение, не более (Ui), В		            	20

- ток, не более (Ii), мА	       					180

2.9. Срок службы, лет							10

3. Устройство и работа.

3.1. Датчик состоит из герметичного корпуса, в котором смонтирован оптоэлектронный преобразователь угловых перемещений и плата гальванической развязки.  Датчик монтируется на вал лебедки со стороны входа пневматической линии (в разрыв, между шлангом и входом) привода тормозной системы лебедки и измеряет угловые перемещения барабана лебедки. При этом сторона вала датчика с наружной резьбой (поз.3 на рис. 2) предназначена для входа в привод, а сторона вала датчика с внутренней резьбой (поз.4 на рис. 2) предназначена для шланга пневмолинии.

7-контактный разъем типа 2РМГ18 (поз. 2 на рис. 2) предназначен для подключения к вторичному прибору во взрывозащищенном исполнении. Схема подключения приведена на рис. 3.

4-контактный разъем типа 2РМГ14 (поз. 1 на рис. 2) предназначен для гальванически развязанного подключения к сторонним вторичным приборам.  Назначение контактов следующее:

1 – питание схемы гальванической развязки (10..30В пост. тока);

2 – фазовый сигнал А;

3 – фазовый сигнал В;

4 – общий (земля).

3.2. Внешний  вид  датчика  представлен  на  рисунке 1.

Габаритные размеры представлены  на  рисунке 2.

Схема подключения датчика представлена  на  рисунке 3.

Рис. 1. Внешний вид датчика ДП-20.7.

Рис.2. Габаритные размеры датчика ДП-20.7.

Рис.3. Схема подключения датчика ДП-20.7.

4. Комплект поставки.

| № | Наименование | кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Датчик перемещения каната ДП-20.7 | 1 |
| 2 | Кабель датчика ДП20* |  |
| 3 | Комплект монтажных частей** | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, паспорт | 1 |

* – Кабель  датчика ДП20 (1336.90.03.00) поставляется по заявке, длина кабеля согласовывается с Заказчиком.

** – Комплект монтажных частей согласовывается с Заказчиком и состоит из переходников с различным типом резьбы:

| Обозначение | Примечание |
| --- | --- |
| 1336.402951.008 | резьба 5/8" UNF |
| 1336.402951.008-01 | резьба G3/4 |
| 1336.402951.008-02 | резьба М24х1 |
| 1336.402951.008-03 | резьба UNS 1”-14 |
| 1336.402951.008-04 | резьба М20х1.5 |
| 1336.402951.008-05 | резьба 7/8" UNF |
| 1336.402951.008-06 | фланцевое соединение |
| 1336.402951.008-07 | резьба 3/4"x14 NPT |
| 1336.402951.008-08 | резьба М22х2.5 |
| 1336.402951.008-09 | резьба М18х2 |
| 1336.402951.008-10 | резьба М24х1.75 |

5. Транспортирование и хранение. Утилизация.

5.1. Упакованный датчик может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

5.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

5.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

5.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

5.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

5.6. Условия транспортирования датчика в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

5.7. Хранение датчика должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

5.8. Для утилизации изделие демонтируется и разделяется на составные части в соответствии с требованиями местных перерабатывающих вторичное сырьё предприятий.

5.9. Изделие не содержит компонентов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

5.10. Методы утилизации и проводимые мероприятия по подготовке и отправке изделия на утилизацию соответствуют требованиям, предъявляемым к электронным изделиям общепромышленного назначения.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации или хранения 12 месяцев с момента изготовления.

6.2. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки датчика предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208 или вызова его представителя по телефону:

коммерческий отдел: (342) 258-12-36;

производственный отдел: (342) 240-36-06;

конструкторский отдел: (342) 240-36-50;

факс: (342) 258-13-36

Дата ввода в эксплуатацию:  _________________________________

____________            ___________________________________________

подпись                                               Ф.И.О.

7. Свидетельство о приемке.

Датчик  перемещения каната ДП-20.7___ заводской №_________ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска ____________________________________

Контролер ОТК ___________________________________

8.  Особые  отметки