РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

Датчик расхода

ИВЭ-50-ДР-1.5(-К)

Паспорт

1336.407131.001ПС

Пермь

# 1 Назначение

1.1 Датчик расхода ИВЭ-50-ДР-1.5 предназначен для измерения температуры, давления и суммарного расхода технологических жидкостей при проведении геологоразведочных работ, всех видов буровых работ, капитального и подземного ремонта скважин, обработке призабойной зоны в нефтяной и газовой промышленности и других отраслях народного хозяйства. В датчике используется датчик давления ИВЭ-50-3, термопреобразователь ИВЭ-50-6 (производства АО "Предприятие В-1336") и преобразователь расхода вихревой ТИРЭС-50-Ж (производства ООО "Технология измерения расхода электронными системами").

Датчик предназначен для измерения расхода технологических жидкостей – слабоагрессивных сред, в т.ч. нефти и нефтепродуктов с вязкостью до 2·10-6 м2/с.

Датчик расхода ИВЭ-50-ДР-1.5-К предназначен для работы с агрессивными средами, в т.ч. растворами кислот.

Диапазон температуры контролируемой жидкости -40..+50 °С.

1.2. Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С ………………………… от -40  до +50

- относительная влажность воздуха, % …………………………….. до 98

# 2 Технические характеристики

2.1 Диапазон измерения температуры, °С				-40..+50

2.2 Диапазон измерения давления, МПа					0..32

2.3 Диапазон измерения расхода, м3/ч					2,1..65

2.4 Диапазон измерения скорости жидкости, м/с				0,5..6

2.5 Максимальное давление в линии, МПа, не более			32

2.6 Диапазон рабочих температур датчика, °С				-40..+50

2.7 Габаритные размеры, не более, мм					855х480х510

2.8 Масса, не более, кг							100

2.9 Остальные технические характеристики изделия соответствуют характеристикам используемого преобразователя расхода.

2.10 Маркировка датчиков по взрывозащите:

- датчик давления ИВЭ-50-3					1ExibIIAT5

- термопреобразователь ИВЭ-50-6				0ExiaIIС(T1-T5)Х

- преобразователь расхода ТИРЭС-50-Ж				1ExdIIC(Т1-T6)Х

# 3 Состав комплекта.

| Позиция | Обозначение | Наименование | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1336.407131.001 | Датчик расхода ИВЭ-50-ДР-1.5 | 1 |
| 2 | 1336.407131.001ПС | Паспорт | 1 |

# 4 Подготовка к работе

4.1 Если датчик будет эксплуатироваться под давлением, перед вводом в эксплуатацию он должен быть опрессован давлением 35 МПа.

ВНИМАНИЕ! Во время измерения необходимо обеспечить отсутствие вибрации и ударов по корпусу станции.

# 5 Монтаж

5.1 Осмотрите датчик расхода ИВЭ-50-ДР-1.5 и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

5.2 Установите датчик в линию таким образом, чтобы направление потока жидкости совпадало с направлением стрелки на корпусе датчика, затяните гайки соединителей БРС2".

ВНИМАНИЕ! Соединение и отсоединение БРС должно осуществляться только с использованием ключа. Удары по БРС и корпусу станции не допускаются!

# 6 Транспортирование и хранение

6.1	Упакованный  датчик расхода ИВЭ-50-ДР-1.5 может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

6.2	Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

6.3	Транспортирование автомобильным транспортом должно производиться в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

6.4	Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

6.5	Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

6.6.	Условия транспортирования в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

6.7	Хранение датчика должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

# 7 Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие датчика расхода ИВЭ-50-ДР-1.5 требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации или хранения 12 месяцев с момента отгрузки.

7.2 При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки датчика предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208

коммерческий отдел: (342) 258-12-36, 258-11-36;

производственный отдел: (342) 240-36-06;

отдел сервисного обслуживания и ремонта (342) 240–38–27

факс: (342) 258-13-36

Дата ввода в эксплуатацию:   ____________________________

______________________	___________________________________________

подпись	Фамилия И.О.

# 8 Свидетельство о приемке.

Датчик расхода ИВЭ-50-ДР-1.5__ заводской № __________ соответствует техническим условиям ТУ 3666-072-46777136-2004 и признан годным к эксплуатации.

Преобразователь расхода вихревой ТИРЭС-50-Ж в составе датчика зав. №_____________

Датчик температуры _____________________________ зав. №_________________

Датчик давления ИВЭ-50-3 зав. №_________________

Дата  выпуска   ____________________________________

Контролер ОТК   __________________________________