РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

Модуль  ПД-11

Руководство по эксплуатации

1336.464116.001РЭ

# 1. Назначение

1.1.	Модули передачи данных ПД-11 предназначены для организации небольших беспроводных сетей передачи технологической информации с приборов ИВЭ-50-П по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS/EDGE. Модуль ПД-11 предназначен для подключения к приборам ИВЭ-50-П моделей 07.10, 07.16.

# 2. Устройство

2.1.	Конструктивно модуль выполнен в корпусе из полистирола. На задней стороне корпуса расположен интерфейсный разъем 1 (см. рис. 1) для подключения к прибору. На нижней стороне корпуса расположен антенный разъем 2. На лицевой стороне корпуса наклеена декоративная панель 3 и расположен блок индикаторов 4.

Рис.1. Модуль 11.

2.2.	Три индикатора предназначены для визуального контроля функционирования модуля и называются:   "ПИТАНИЕ",  "СТАТУС",  "РЕЖИМ" .

Возможный цвет: выключен (-), красный (К), зеленый (З), желтый (Ж).

Возможный режим: выключен (ВЫКЛ), включен постоянно (ВКЛ), меандр медленный (ММ), меандр быстрый (МБ), импульс (ИМП).

Все режимы индикации разбиты на пять групп: тест работоспособности индикаторов, фазы инициализации, ошибки подключения к серверу, фатальные ошибки, передача данных.

2.2.1.	Тест работоспособности индикаторов

Сразу после подачи питания на модуль в течении одной секунды режимы индикаторов следующие:

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | Ж | ВКЛ | Индикаторы исправны |
| СТАТУС | Ж | ВКЛ |  |
| РЕЖИМ | Ж | ВКЛ |  |

2.2.2.	Фазы инициализации

После теста модуль выполняет ряд процедур для подключения к серверу. При каждой фазе подключения происходит смена режима индикаторов. Можно контролировать этот процесс с целью диагностики и выявления причин неработоспособности модуля. Режимы индикаторов приведены в следующих таблицах:

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | Ж | МБ | Процедура включения микромодуля WISMO228 |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |
| РЕЖИМ | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | ВКЛ | Микромодуль WISMO228 включен. Проверка PIN-кода SIM-карты. |
| СТАТУС | Ж | МБ |  |
| РЕЖИМ | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | ВКЛ | PIN-код корректный. Запуск GPRS-сессии. |
| СТАТУС | З | МБ |  |
| РЕЖИМ | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | ВКЛ | GPRS-сессия запущена. Создание TCP-сокета. |
| СТАТУС | З | ММ |  |
| РЕЖИМ | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | ВКЛ | TCP-сокет создан. Активный сокет выбран. |
| СТАТУС | З | ВКЛ |  |
| РЕЖИМ | - | ВЫКЛ |  |

2.2.3.	Ошибки подключения к серверу

При возникновении ошибки в какой-либо фазе инициализации на индикаторах в течении одной секунды отображается информация о причине неудачи, после чего предпринимается очередная попытка подключения. Режимы индикаторов приведены в следующих таблицах:

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Ошибка запуска IP-стека. |
| СТАТУС | Ж | ВКЛ |  |
| РЕЖИМ | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Ошибка открытия GPRS-канала. |
| СТАТУС | Ж | ВКЛ |  |
| РЕЖИМ | З | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Некорректная APN. |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |
| РЕЖИМ | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Некорректное имя пользователя. |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |
| РЕЖИМ | З | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Некорректный пароль пользователя. |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |
| РЕЖИМ | Ж | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Ошибка запуска GPRS-сессии. |
| СТАТУС | З | ВКЛ |  |
| РЕЖИМ | Ж | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Ошибка создания TCP-сокета. |
| СТАТУС | Ж | ВКЛ |  |
| РЕЖИМ | Ж | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Ошибка выбора активного сокета. |
| СТАТУС | З | ВКЛ |  |
| РЕЖИМ | - | ВЫКЛ |  |

2.2.4.	Фатальные ошибки

Возникновение фатальной ошибки исключает дальнейшую работу модуля. Необходимо вмешательство. Индикация фатальных ошибок отличается от других режимов индикации. Это сделано специально с целью привлечения внимания. Все три индикатора или постоянно включены или одновременно мигают красным цветом. Количество миганий (импульсов) идентифицирует фатальную ошибку. Расшифровка приведена ниже:

включен постоянно	- разрушен программный код

2 импульса	- неисправен микромодуль WISMO

3 импульса	- неисправна SIM-карта

4 импульса	- неверный PIN-код

5 импульсов	- SIM-карта заблокирована

2.2.5.	Передача данных

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | ВКЛ | Нет передачи данных |
| СТАТУС | З | ВКЛ |  |
| РЕЖИМ | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | ВКЛ | Передача от модуля к прибору |
| СТАТУС | З | ВКЛ |  |
| РЕЖИМ | К | ИМП |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | ВКЛ | Передача от прибора к модулю |
| СТАТУС | З | ВКЛ |  |
| РЕЖИМ | З | ИМП |  |

# 3. Технические характеристики

3.1.	Напряжение питания	5...16В пост.

3.2.	Макс. потребляемая мощность, не более	2 Вт

3.3.	Частотный диапазон	900/1800 MHz

3.4.	Тип канала	GPRS кл. 10, EDGE кл. 6

3.5.	Диапазон рабочих температур	от-40 до +50 (С

3.6.	Отн. влажность воздуха при +25 (С, не более	90 %

3.7.	Габаритные размеры	95 х 58 х 35 мм

3.8.	Масса, не более	120 г

3.9	Степень защиты от влаги и пыли	IP40

# 4. Маркировка

4.1.	На лицевой стенке корпуса на декоративной панели нанесены знаки и надписи:

- логотипы изготовителя

- наименование модуля

4.2.	На задней стенке корпуса нанесены следующие знаки и надписи:

- наименование модуля

- порядковый номер по системе нумерации изготовителя

- год выпуска

# 5. Указание мер безопасности

5.1.	К эксплуатации модуля допускаются лица, ознакомившиеся с руководством по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

5.2.	В процессе эксплуатации необходимо руководствоваться требованиями:

- Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. С-Пб., 2003;

- ГОСТ 51330.10-99 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". (Раздел 1 и 2);

- Правил устройств электроустановок ПУЭ, (Глава 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах"). М. Энергоатомиздат, 1998;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) 2003 г

5.3.	Для защиты от поражения электрическим током все ремонтные работы и профилактическое обслуживание проводить при отключенном питании.

# 6. Подготовка к работе

6.1.	Для работы модуля необходимо наличие SIM-карты сотового оператора GSM стандарта, с подключенной услугой соединения с Интернет по GPRS/EDGE каналу. Для установки SIM-карты необходимо: снять крышку модуля, сдвинуть крышку держателя в направлении "Unlock" и открыть ее, установить SIM-карту в держатель, закрыть крышку держателя и сдвинуть ее в направлении "Lock", закрыть крышку модуля.

6.2.	Осмотрите модуль и убедитесь в отсутствии внешних механических повреждений.

6.3.	Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 1336.464116.001РЭ.

6.4.	Соедините модуль с разъемом "СВЯЗЬ" прибора ИВЭ-50-П.

6.5.	Установите антенну на расстоянии от модуля, не превышающем длину антенного кабеля.

6.6.	Соедините антенный кабель с модулем.

В Н И М А Н И Е !!!

При монтаже и эксплуатации Модуля не допускается попадание воды и грязи в соединительные разъемы, а так же не допускаются механические повреждения лицевой панели. Не допускается включение питания модуля без подключенной антенны.

6.7.	Предприятие-изготовитель может поставлять модуль, предварительно сконфигурированный по требованию Заказчика.

6.8.	В ином случае необходимо изменить конфигурацию модуля, используя программное обеспечение, поставляемое на диске. Для выполнения этой задачи необходим ПК с установленной ОС Windows и интерфейс ИНТ-6 (ИНТ-4), входящий в комплект прибора ИВЭ-50-П.

6.9.	Установите модуль в разъем интерфейса ИНТ-6 (ИНТ-4).

6.10.	На ПК запустите приложение  "Wismo.exe". В боксе "Модем" выберите COM-порт и нажмите кнопку "Поиск".

6.11.	Включите питание интерфейса. Внизу окна приложения должна появиться надпись "Подключен" и индикатор должен изменить цвет на зеленый.

6.12.	Кнопкой "Открыть" выберите файл "Default.ini".

6.13.	В правой части таблицы редактируйте нужные параметры. Обязательно введите PIN-код.

6.14.	Сохраните изменения в файле кнопкой "Сохранить".

6.15.	Нажмите кнопку "В модем" и контролируйте процесс занесения конфигурационных данных в модем.

Примечание: Файл  "Default.ini"  можно заранее отредактировать любым текстовым редактором.

6.12.	Выключите питание интерфейса.

# 7. Транспортирование и хранение

7.1.	Упакованный модуль может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

7.2.	Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

7.3.	Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

7.4.	Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

7.5.	Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

7.6.	Условия транспортирования Модуля в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

7.7.	Хранение модуля должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

# Text boxes

1

4

3

2

2