РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

Датчик момента ключа

ГКШ-4200

1336.404153.006ПС

Паспорт

1. Назначение

1. Датчик момента ключа ГКШ-4200 в комплекте ИВЭ-50 преобразует давление в гидросистеме ключа в электрический сигнал, пропорциональный моменту на ключе, а также обеспечивает ввод в прибор положения передачи ключа.

2. Устройство и краткие технические характеристики.

2.1. Напряжения питания постоянного тока

(от прибора ИВЭ-50-П)							+24В

2.2. Наибольший предел измеряемого давления в

гидросистеме ключа, не более, МПа 				25

2.3. Диапазон рабочих температур, (С				от -40 до +50

2.3. Относительная влажность воздуха при +25 (С,

не более, %									98

2.6. Датчик состоит из двух датчиков избыточного давления типа ИВЭ-50-3, преобразующих давление в гидросистеме ключа в электрический сигнал, пропорциональный моменту на ключе, и двух датчиков положения передачи на основе индуктивных переключателей типа ISB, предназначенных для ввода в прибор ИВЭ-50-П электрического сигнала о включенной передаче редуктора.

Датчик давления "Д1" устанавливается в линию нагнетания, датчик давления "Д2" устанавливается в линию слива. Датчик положения передачи "П1" устанавливается на рычаг управления четырехходовым клапаном. Датчик положения передачи "П2" устанавливается на рычаг управления коробкой передач.

Кнопка ">0<" предназначена для коррекции нулевого значения выходного сигнала по моменту.

3. Состав комплекта.

3.1. Состав комплекта приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Датчик момента ключа ГКШ-4200 | 1 |
| 2 | Комплект монтажный* | 1 |
| 3 | Паспорт 1336.404153.006ПС | 1 |

* Комплект монтажный поставляется по Заказу

4. Транспортирование и хранение.

4.1. Упакованный датчик может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

4.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

4.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

4.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

4.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

4.6. Условия транспортирования датчика в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

4.7. Хранение датчика должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации или хранения 12 месяцев с момента изготовления.

5.2. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки датчика предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208

коммерческий отдел: (342) 258-12-36, 258-11-36;

производственный отдел: (342) 240-36-06;

отдел сервисного обслуживания и ремонта (342) 240–38–27

конструкторский отдел: (342) 240-36-50;

факс: (342) 258-13-36

Дата ввода в эксплуатацию:  _________________________________

____________            ___________________________________________

подпись                                               Ф.И.О.

5. Свидетельство о приемке.

Датчик момента ключа ГКШ-4200 в составе:

датчик давления "Д1"

ИВЭ-50-3 ДИ-01.1-05-25МПа-К заводской №

датчик давления "Д2"

ИВЭ-50-3 ДИ-01.1-05-25МПа-К заводской №

соответствует техническим условиям ТУ 3666-072-46777136-2004 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК