РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

БЛОК СВЕТОЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

БСЗС-3

Паспорт

1336.426476.004ПС

# 1. Назначение

1.1. Блок светозвуковой сигнализации БСЗС-3 применяется в составе Комплекса измерительного ИВЭ-50 и предназначен для подачи звукового и светового сигнала при превышении предельных и аварийных значений различных параметров.

# 2. Основные технические характеристики

2.1. Напряжение питания						220 В перем. ток

2.2. Потребляемая мощность, не более				2 Вт

2.3. Диапазон рабочих температур				от -50 до +50 (С

2.4. Относительная влажность воздуха при +25 (С, не более	98 %

2.5. Габаритные размеры						215х95х80 мм

2.6. Масса (без учета массы кабеля), не более			1 кг

2.7. Маркировка по взрывозащите					1ExsIICT6

Рис. Габаритные размеры.

# 3. Транспортирование и хранение

3.1. Упакованный блок может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

3.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

3.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

3.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

3.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

3.6. Условия транспортирования блока в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

3.7. Хранение блока должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

# 4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие блока светозвуковой сигнализации БCЗС-3 требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации индикатора веса 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки блока предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208

коммерческий отдел: (342) 258-12-36, 258-11-36;

производственный отдел: (342) 240-36-06;

отдел сервисного обслуживания и ремонта (342) 240-38-27

конструкторский отдел: (342) 240-36-50;

факс: (342) 258-13-36

Дата ввода в эксплуатацию:   ____________________________

______________________	___________________________________________

подпись	Фамилия И.О.

# 5. Свидетельство о приемке.

Блок светозвуковой сигнализации БСЗС-3  заводской № 		 соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер ОТК   __________________________________